## Slide 1: Pohled do vnitra mikroprocesoru
Josef Horálek
doplnil Peter Mikulecký

## Slide 2: Z čeho vycházíme
  Vycházíme z von Neumannovy architektury
  Celý počítač se dle ní skládá z pěti koncepčních bloků:
    Operační paměť
    Programový řadič
    Aritmeticko-logická jednotka (ALU)
    Vstupní a výstupní zařízení
Notes: V prvé řadě se jedná o operační paměť, ve které je uschován jak program, tak i data, se kterými program pracuje. Dále se zde nachází programový řadič řídící celý počítač i součinnost jednotlivých bloků a aritmeticko-logická jednotka (ALU), ve které jsou vykonávány aritmetické a logické operace s registry nebo přímo místy v paměti. Kromě toho jsou k tomuto systému připojeny vstupní a výstupní zařízení s různorodou funkcí.

## Slide 3: Von Neumannova architektura
řadič
aritmeticko-logická jednotka
operační paměť
vstupní zařízení
výstupní zařízení
Instrukce

## Slide 4: Vznik mikroprocesoru
Postupná integrace  modifikace von Neumannovy architektury:
  Řadič a ALU spojeny do jednoho čipu = mikroprocesor
  Zjednodušení přístupu k operační paměti
  Tři typy sběrnic:
    Adresová
    Datová
    Řídící
Notes: S postupnou integrací jednotlivých částí počítače došlo i k mírné modifikaci von Neumannovy architektury, která však v žádném případě nemění její základní myšlenku. V podstatě se řadič a aritmeticko-logická jednotka sjednotily do formy jednoho čipu (integrovaného obvodu), který souhrnně nazýváme mikroprocesor. Tím se na jednu stranu (alespoň navenek) snížil počet cest, kterými mohou protékat data, na stranu druhou to přispělo k tomu, že se zjednodušil přístup k operační paměti a také ke vstupním a výstupním zařízením. Mikroprocesor má totiž vyvedeny tři typy sběrnic, přes které komunikuje se svým okolím. Jedná se o adresovou sběrnici, datovou sběrnici a řídicí sběrnici.

## Slide 5: Modifikovaná von Neumannova architektura
CPU
řadič
aritmeticko-logická jednotka
operační paměť
vstupní zařízení
výstupní zařízení
Interní sběrnice mikroprocesoru
sběrnice počítače (adresová, datová, řídicí)

## Slide 6: Architektura mikroprocesoru
Architektura mikroprocesoru = uspořádání vnitřních částí ovlivňuje:
  Vlastnosti
  Způsob programování
  Rychlost zpracování přerušení
  Princip připojení mikroprocesoru k operační paměti

## Slide 7: Dělení architektury
CISC – Complex Instruction Set Computer
RISC – Reduced Instruction Set Computer
VLIW – Very Long Instruction Word
MISC - Minimum Instruction Set Computer

## Slide 8: CISC
Procesory s touto architekturou se vyznačují velmi obsáhlou instrukční sadou
Instrukce mají proměnlivou délku kódu i dobu výpočtu
To ovšem vede k nutnosti:
  Použít složitý řadič  instrukce trvají i několik desítek taktů
  Roste celková složitost mikroprocesoru

## Slide 9: CISC
Poměrně rozsáhlá a složitá sada instrukcí (ISA) obsahovala:
  Binární aritmetiku
  Instrukce pro práci s textem
  Různé numerické formáty
  Podporu BCD aritmetiky (dnes využívaná při výpočtech s měnou)

## Slide 10: CISC
Díky složitosti instrukční sady se využívaly mikroprogramy (tj. jednoduší procesory kompatibilní s architekturou CISC, které instrukce emulovaly na základě mikrokódu, tedy mikroinstrukcí, uložených v řadiči)

## Slide 11: RISC – důvody vzniku
Programátoři a překladače nevyužívali všechny dostupné instrukce
CISC procesory jsou hardwarově velmi složité
1980 IBM a University of Berkeley vytvářejí procesor s jednoduchými instrukcemi, menším množstvím adresních režimů nebo víceúčelových registrů, atd.

## Slide 12: RISC
Nové významné vlastnosti:
  velké množství pracovních registrů, které mohly být ještě více zvětšené pomocí tzv. registrového okna (více sad registrů, mezi kterými se dá přepínat)
  pracovní registry slouží jako cache paměť nulté úrovně
  všechny aritmetické a logické instrukce se provádí právě s těmito registry

## Slide 13: CISC nebo RISC
V dnešní době využívá CISC architekturu především firma Intel pro procesory řady x86
Ostatní typy a řady dnešních procesorů využívají částečně obě architektury, proto se obvykle uvádí, zda se spíše blíží architektuře CISC nebo RISC
RISC architektura je využívána například v procesorech typu ARM nebo integrovaných mikroprocesorech

## Slide 14: CISC nebo RISC
Procesory s architekturou CISC se většinou vyznačují velmi obsáhlou instrukční sadou, mnohdy do značné míry ortogonální (tj. většina instrukcí může být použita se všemi adresními režimy), což vede k nutnosti použití složitého řadiče, instrukce trvají i několik desítek či stovek taktů a celková složitost mikroprocesoru obecně roste.
Před několika lety se zdálo, že celá architektura CISC bude opuštěna a nahrazena architekturou RISC. Ve skutečnosti však vznikly jakési hybridní architektury.
Dnes nejpopulárnější mikroprocesory jsou sice interně vytvořeny jako RISCové, ale jejich instrukční sada je CISCová. Výhody propojení obou architektur: velká rychlost a interní jednoduchost RISCů a současně kratší kód instrukcí u CISC procesorů (snižují se nároky na vyrovnávací paměti).

## Slide 15: Rodina mikroprocesorů MIPS
Mezi velmi úspěšné RISC procesory patří celá rodina mikroprocesorů označovaná MIPS. Mikroprocesory patřící do této rodiny byly použity jak u výkonných grafických stanic firmy SGI, tak i ve zcela opačném trhu: ve vestavěných aplikacích, Nintendu 64, Sony PlayStation, PlayStation 2 atd.
Důvod velké oblíbenosti MIPS spočívá především v možnosti propojení jádra mikroprocesoru s dalšími obvody na jednom čipu, což je velmi často využíváno zejména ve vestavěných aplikacích. V praxi to znamená možnost mít celé zařízení umístěné na jednom jediném čipu a programovat přitom na známé, výkonné a mnoha lety praxe odladěné architektuře.

## Slide 16: VLIW
Snaha použit co nejjednodušší (a tím i dostatečně rychlé) řadiče mikroprocesoru vedla výrobce k použití speciálního formátu operačního kódů, který byl sestaven tak, že v jedné instrukci jsou uloženy operační kódy pro všechny výkonné jednotky. Výsledkem je architektura nazvaná VLIW
Notes: Další metoda, kterou někteří výrobci mikroprocesorů použili pro urychlení vykonávání instrukcí, spočívá v tom, že na mikroprocesoru jsou všechny výkonné jednotky umístěny paralelně vedle sebe, přičemž mohou vykonávat operace současně a nezávisle na sobě (za předpokladu, že nenastane kolize v použitých registrech). V praxi to může vypadat například tak, že na mikroprocesoru jsou umístěny dvě jednotky pro provádění aritmetických a logických operací (jedná se vlastně o klasické ALU), jedna násobička, jedna dělička a nakonec jednotka pro provedení skoků. Jakým způsobem se však těchto celkem pět výkonných jednotek bude ovládat? Klasický princip „přečíst instrukci-vykonat instrukci“ by k žádnému urychlení nevedl a jednotky by zůstávaly nevyužity. Proto je zapotřebí nějakým způsobem docílit toho, aby byly výkonné jednotky ovládány naráz a aby současně nedocházelo ke kolizím v použitých registrech (například ten samý registr nemůže být použit pro uložení výsledků dvou paralelně běžících operací).

## Slide 17: VLIW
Způsob kódování jednotlivých instrukcí v instrukčním slovu je různý.
  pro operace ALU se například může třemi bity specifikovat, která operace se má použít (ADD, SUB, AND, OR, XOR, NOT, ROR, ROL), dalšími čtyřmi bity první registr vstupující do operace a následujícími čtyřmi bity registr druhý.
Konstanta v instrukčním slově je použita pro naplnění vybraného pracovního registru
Horizontální formát instrukcí umožňuje řadiči zůstat velmi jednoduchý
Paralelní práce všech jednotek
Instrukce mají pevnou délku, obvykle podstatně větší než u RISC (instrukční slovo rozděleno do polí)
Notes: U operací násobení a dělení jsou také zadány registry (čtyři+čtyři bity) a jedním bitem je určeno, zda se má operace vůbec provádět (tj. jsou dvě možnosti, buď MUL/DIV či NOP).

## Slide 18: VLIW
Přednosti VLIW
  velká jednoduchost řadiče
  Možnost zpracování více instrukcí paralelně – „osloveny“ různé prvky mikroprocesoru zároveň
Nevýhody
  veškeré optimalizace se musí provádět v závislosti na konkrétní konfiguraci daného mikroprocesoru
  není vhodné v případech používání interpretovaných kódů
    protože interprety nemají (na rozdíl od překladačů) tolik času na provádění zde zcela nutných optimalizací
  Nutné řešit konflikty jednotlivých operací nad registry

## Slide 19: MISC
MISC je alternativou k architekturám CISC i RISC, tzv. zásobníková architektura
Typická především použitím instrukcí bez operandů
  operandy jsou totiž známy implicitně, jelikož se většina operací provádí s hodnotami uloženými na interním či externím zásobníku (stack)
V porovnání s RISC jsou výhody:
  v menších nárocích na rychlost operačních pamětí
    (kratší instrukce, mnohdy odpadá nutnost použití cache pamětí)
  rychlejší reakce na přerušení
    (nemusí se nikam ukládat stav procesoru atd.)
  procesory založené na této architektuře se používají například v oblasti řízení či real-time systémech

## Slide 20: Registry
Důležitou součástí mikroprocesoru jsou takzvané registry.
  jde o paměti schopné uschovat vždy jedno slovo.
    Typická šířka slov, tj. počet současně zpracovávaných bitů, se pohybuje od 4 bitů do 128 bitů, dnes se nejčastěji jedná o 8, 16, 32 či 64 bitů
  kapacita registrů je velmi malá
  jedná se o paměť využívanou prakticky všemi instrukcemi
    Vytvořeny nejrychlejší dostupnou technologií – jde o statickou paměť (často založená na klopných obvodech typu D či JK)
    Vzhledem ke konstrukci ztrácejí uložené hodnoty po odpojení napájení mikroprocesoru – pro trvalé uložení hodnot je nutné využít jiný druh paměti
Notes: Slovo = základní jednotka, se kterou mikroprocesor pracuje, většinou se jedná o šířku operandů vstupujících do aritmeticko-logické jednotky.

## Slide 21: Aritmeticko logická jednotka
Aritmeticko-logická jednotka (zkráceně ALU), která provádí, výpočet základních aritmetických a logických funkcí je poměrně složitý kombinační logický obvod
Princip ALU je však poměrně jednoduchý:
  na její vstup jsou v typické konfiguraci přivedena dvě n-bitová čísla, pomocí kterých se zvolí příslušná operace
  na výstup ALU je po určitém zpoždění posláno m-bitové číslo, které odpovídá výsledku zvolené operace
  na výstupu ALU mohou být dalších signály (flags) nastavované v závislosti na výsledku či průběhu výpočtu
    Jedním z příznaků může být příznak nulovosti nebo příznak přetečení.

## Slide 22: Operace ALU
Někdejší jednodušší ALU:
  Součet dvou čísel
  Rozdíl dvou čísel
  Výpočet dvojkového doplňku
  Porovnání dvou operandů
  Negace všech bitů prvního operandu
  Bitový logický součet
  Bitový logický součin
Současné ALU jsou výrazně složitější, umí také:
  Součin dvou čísel
  Součet dvou čísel
    Za ALU se obvykle nepovažuje jednotka provádějící operace v pohyblivé řádové čárce

## Slide 23: Příklad zapojení ALU v MCU

## Slide 24: Registry a řadiče
Kromě ALU se v mikroprocesoru musí nacházet i řadič a sada registrů.
Tyto bloky mikroprocesoru se z velké části skládají ze sekvenčních logických obvodů
    obvodů, jejichž výstup závisí nejenom na stavu vstupů, ale také na předchozích stavech obvodu
    obsahuje nějakou formu paměti
Mezi nejjednodušší patří klopné obvody (paměťové členy)
  klopný obvod je možné považovat za jednobitovou paměťovou buňku
  Základním klopným obvodem je RS
    má dva vstupy označené symboly R (reset) a S (set) a dva výstupy označené symbolem a
Notes: Z klopného obvodu RS lze jednoduchou modifikací, konkrétně přidáním jednoho logického členu negace a dvou členů NAND či NOR, vytvořit paměťový člen D neboli klopný obvod D. Místo signálů R a S jsou použity dva vstupní signály D (data) a C (clock).
Činnost tohoto obvodu je taková, že při C=1 dochází k zapamatování aktuální hodnoty vstupu D, přičemž tato hodnota je zaznamenána na výstup až do dalšího příchodu impulsu (logické jedničky) na vstup C.
Jedná se tedy o skutečný paměťový člen.

## Slide 25: Registry
Časový diagram klopného obvodu D
D
Clock
Q
Notes: Činnost tohoto obvodu je taková, že při C=I dochází k zapamatování aktuální hodnoty vstupu D, přičemž tato hodnota je zaznamenána na výstup až do dalšího příchodu impulsu (logické jedničky) na vstup C.

## Slide 26: Registry
Paralelním spojením několika klopných obvodů typu D (nebo i RS) vznikne registr
Umožňuje uschovat n-bitovou hodnotu
  V mikroprocesorech je obecně umístěno větší množství registrů, typicky bývají minimálně dva registry na vstupech ALU a jeden registr pracuje ve funkci ukazatele na zpracovávanou instrukci

## Slide 27: Děkuji za pozornost…