## Slide 1: Pevný disk Fyzická struktura
Josef Horálek
upravil Peter Mikulecký

## Slide 2: Pevný disk
  Pevný disk je paměť pracující na magnetickém principu
  Skládá se z několika částí:
    médium, na němž jsou uložena data (3,5“ a 2,5“)
    magnetické hlavy pro zápis a čtení
    mechanika pohybující hlavami
    motorek točící diskem
    elektronika disku řídící práci disku
    desku rozhraní, zajištující připojení HDD z základní desce
  Dnes ho lze realizovat i jako SSD (Solid State Disc) bez mechanických částí

## Slide 3: Pevný disk

## Slide 4: Pevný disk
Datové médium HDD je složeno
  z tuhých kotoučů – ploten, umístěných v několika patrech nad sebou
    data se zapisují do magnetické vrstvy, která je nanesena na každý kotouč
    s tímto povrchem pracují magnetické čtecí/zapisovací hlavy, které se vznášejí nad povrchem (μm)
Při vypnutí disku zajistí mechanika magnetických hlav jejich „přistání“ do vyhrazené parkovací oblasti

## Slide 5: Fyzická struktura HDD
Pro orientaci operačního systému na rozsáhlém prostoru disku si OS rozdělí jeho plochu:
  na stopy (soustředné kružnice)
  každou stopu na sektory, do kterých zapisuje data.
A – plotna (kotouč s magnetickou vrstvou) B – otočné rameno nesoucí všechny hlavy C – čtecí a zapisovací hlava (head) D,E – cylindry (stopa, přechází všemi plotnami) F – sektor (úhlový výsek se stopami)

## Slide 6: Fyzické formátování
Řadič si musí rozdělit disk na stopy a sektory, které si očísluje
  fyzické formátování (low format)
  na začátek každé stopy a sektoru umístí řadič magnetickou značku (identifikátor)
  tento druh formátování provádí výrobce.

## Slide 7: Hlavy a cylindry
Nad každým povrchem „létá“ jedna hlava
  zapisuje/čte data
    má-li pevný disk 5 kotoučů, může mít až 10 hlav (každý kotouč má 2 povrchy)
Všechny hlavy jsou umístěny na společném rameni
    pokud řadič posune hlavu číslo 3 (patřící třetímu povrchu) nad stopu 134, posunou se i hlavy nad ostatními kotouči nad stopu 134 svého povrchu
    díky společnému rameni se tedy hlavy vždy vznášejí nad stejnou stopou všech povrchů
    stejným stopám na různých površích se říká cylindr, řidčeji válec
Notes: Velmi důležitý je přesný a rychlý polohovací mechanismus hlav. Pohyb hlavy nad příslušnou stopou totiž podstatně ovlivňuje rychlost práce celého disku (viz dále).
Starším, levnějším a méně spolehlivým vystavovacím mechanismem je krokový motorek. Jedno pootočení motorku znamená jeden příčný krok hlavy (posun o jednu stopu). Pokud chce řadič posunout hlavami o 5 stop, pootočí se motorek o úhel odpovídající pěti krokům. Je snadné si představit, že při počtu mnoha set stop musí být pohyb hlav velice přesný, aby vždy najely nad žádanou stopu. Celý mechanismus může po několika letech provozu trochu změnit svoje parametry a disk přestane být spolehlivý. Dnes se s tímto principem setkáme u starých, spíše muzejních typů.
Druhý, spolehlivější princip, který se vyskytuje téměř u všech dnes nabízených pevných disků, se nazývá vystavovací cívka (VOICE COIL). Průchod proudu cívkou způsobí vychýlení cívky úměrné velikosti proudu. Je zde využito zpětné vazby -hlavička čte svou polohu z disku (každá stopa a sektor mají své číslo) a na základě této informace řídicí elektronika přidá nebo ubere proud potřebný k vychýlení. Někdy slouží jedna strana některého kotouče jako mapa, ze které čte hlava příslušející tomuto povrchu čísla stop a sektorů, nad nimiž se vznáší ona (a zároveň všechny ostatní). VOICE COIL má ještě jednu výhodu - je totiž samoparkovací. Po náhlém výpadku napájení se hlavy vrací samovolně (díky pružince) do parkovací zóny. Kombinovaná (čtecí/záznamová) hlava se rozdělila na dvě — samostatnou čtecí a záznamovou. Zatímco záznamová hlava pracuje stále na induktivním principu, byla pro čtecí hlavu vyvinuta nová technologie MR — Magneto Resistive. Hlava MR čte data jako sled změn odporů vyvolaných rozdílnou orientací magnetického pole. Nový způsob čtení dat je rychlejší než původní induktivní metoda. Jeho další výhodou je nepatrná velikost čtecí hlavičky, která dovoluje velkou přesnost vystavení (tj. umístění hlavičky nad správnou stopu). Tím se zabrání tomu, aby data uložená v sousední stopě rušivě ovlivňovala daný signál.

## Slide 8: Hlavy a cylindry

## Slide 9: Přístupová doba (Access Time)
Vyjadřuje rychlost, s níž disk vyhledává data
  je součtem dvou časů: doby vystavení + doby čekání. Její hodnota se pohybuje pod 10 ms
Notes: Ze srovnání rychlostí obou součástek opět vyplývá potřeba co největší kapacity operační paměti (čím více údajů máte v operační paměti, tím méně dat potřebujete přesunovat z disku).

## Slide 10: Doba vystavení (seek time)
Je čas nutný k pohybu hlav nad určitou stopu
  hlavy většinou „přelétávají“ pouze několik stop, a tak je doba vystavení definována jako jedna třetina času potřebného pro pohyb přes celý disk
  u moderních disků se pohybuje mezi 2 a 4 ms
    výrobci pevných disků se přirozeně snaží dobu vystavení minimalizovat - proto zápis a následné čtení probíhají po cylindrech, nikoli po stopách

## Slide 11: Doba čekání (rotary latency period)
Pokud hlava „doletí“ nad správnou stopu (je vystavena), nemůže ještě začít se čtením
  musí totiž počkat, až se pod ni dotočí ten sektor, v němž se má začít se čtením dat
  doba čekání záleží na náhodě, ale jako technická hodnota se uvažuje jedna polovina otáčky disku
    dobu čekání chtějí výrobci také snižovat - cesta k tomu je zvýšit otáčky disku
Notes: Otáčky mají přímou spojitost s produkcí nežádoucího tepla. Čím vyšší otáčky pevný disk má, tím větší je produkce tepla a tím větší je nutnost jej chladit. Disky s otáčkami 10 000 ot/min a vyššími je nutné chladit pomocí přídavného chladiče.

## Slide 12: Prokládání (interleave)
Metoda pro zkráceni doby čekání
  při čtení se přečtou data z jednoho sektoru, musí se odeslat přes řadič a BIOS operačnímu systému, který je dále předá aplikačnímu programu
  ten informace zpracuje a požádá operační systém o nové údaje
  OS se obrátí na BIOS a řadič, který zorganizuje načtení dalšího sektoru
  mezitím se však disk pod hlavou pootočí - nestihne začátek následujícího sektoru
  musí počkat (téměř celou otáčku), až se pod ni sektor opět dostane
  proto bylo zavedeno prokládání, které ukládá data přes sektory.
Fyzický sektor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Logický sektor | 0 | 9 | 1 | 10 | 2 | 11 | 3 | 12 | 4 | 13 | 5 | 14 | 6 | 15 | 7 | 16 | 8

## Slide 13: Paměť cache
Stejně jako mikroprocesory i pevné disky používají vyrovnávací paměť
  do ní se načítají data z disku a odtud se pak přenášejí na sběrnici
  cache podstatně zrychluje práci
  dnes o velikosti 2 MB až 64 MB

## Slide 14: Kapacita disku
Je nejdůležitějším kritériem disku
  první počítače IBM-XT vůbec pevné disky neměly
  postupně se začaly objevovat disky s kapacitou 10 MB
  horní hranice kapacity dnešních disků je asi 20000 GB, tj. 20 TB (např. Seagate Iron Wolf Pro), ale zítra to už nemusí být pravda
    pokud budete chtít připojit velký disk do staršího PC, ujistěte se, že s ním bude umět pracovat BIOS vaší desky (horní kapacitu disku najdete v manuálu). Kapacity disků rostou velmi rychle a starší základní desky nemusí zvládat práci s velkými disky!

## Slide 15: Hustota záznamu
Každý bit je představován miniaturním dipólem zapsaným do magnetického povrchu disku
  úkolem je miniaturizovat dipóly
  vytvářet stále jemnější magnetické struktury s možností vyšší hustoty zápisu dat
    dříve používaná technologie, kdy se na povrch kotoučů nanášela vrstva oxidů, byla nahrazena vrstvou tenkého filmu
    dokonalejší povrch filmu umožňuje menší „výšku letu“ hlavy nad diskem, což znamená potřebu menšího magnetického pole, ta dovoluje použití menších dipólů a větší hustotu stop

## Slide 16: Modulace dat
Data se na magnetická média ukládají pomocí změn magnetického toku.
Změna může nastat z kladného toku na záporný, nebo naopak, ze záporného na kladný.
Každá takováto změna se při čtení projeví jako impulz. K reprezentaci dat na magnetickém médiu se tedy používá přítomnost nebo nepřítomnost impulzu (mezera).
Příklad (P značí impulz, N mezeru):
Posloupnost bitů 10101110 se zakóduje jako
PNPNPPPN
Notes: To by se dalo vyřešit tak, že by se každý bit oddělil speciálním impulsem. Je jasné, že by tak výrazně vzrostl počet impulsů (tj. dipólů) potřebných k zápisu jednoho bajtu a následně by poklesla kapacita disku.

## Slide 17: Modulace dat
Teoreticky by bylo možné data zaznamenávat tak, že bit 1 by byl reprezentován impulzem, a 0 mezerou.
To by však nepracovalo!
V případě, že by následovala delší posloupnost nul, která by byla zaznamenána jako dlouhá posloupnost mezer bez jakýchkoliv impulzů, došlo by ke ztrátě synchronizace řadiče pevného disku a nedalo by se přesně určit, kolik mezer (tedy nul) bylo přečteno.
Impulzy pomáhají synchronizovat čtená data a řadič disku.
Nesmí tedy nikdy dojít k dlouhé posloupnosti mezer. Je nutné zvolit vhodný kompromis mezi ztrátou synchronizace a zbytečně velkým počtem impulzů.
Notes: To by se dalo vyřešit tak, že by se každý bit oddělil speciálním impulsem. Je jasné, že by tak výrazně vzrostl počet impulsů (tj. dipólů) potřebných k zápisu jednoho bajtu a následně by poklesla kapacita disku.

## Slide 18: Modulace dat
Při čtení dipóly rotují pod magnetickou hlavou a vyvolávají v ní elektrické napětí
  pokud po sobě následuje několik stejných bitů, například 10000111, stojí řadič (který napětí z hlavy „odebírá“) před problémem, jak od sebe stejné bity oddělit (musí vědět, kolik 0 jde za sebou)
Vyvinuty algoritmy úspornějšího zápisu na disk:
  MFM (Modified Frequency Modulation)
  RLL (Run Lenght Limited)
  PRML (Partial Response Maximum Likehood)
Notes: To by se dalo vyřešit tak, že by se každý bit oddělil speciálním impulsem. Je jasné, že by tak výrazně vzrostl počet impulsů (tj. dipólů) potřebných k zápisu jednoho bajtu a následně by poklesla kapacita disku.

## Slide 19: FM modulace
V případě FM (Frequency Modulation) se jednotlivé bity kódují následovně:
Takže 101101101 by se kódovalo jako PPPNPPPPPNPPPPPNPP
Tedy jednička znamená dva impulsy, nula impuls následovaný mezerou. Zde je zaručené, že nikdy nenastane příliš dlouhá posloupnost mezer, je zde ale vysoký počet impulzů, což omezuje kapacitu média.
Dnes už zastaralý způsob, nepoužívá se.
Bit | Zakódování
0 | PN
1 | PP
Notes: To by se dalo vyřešit tak, že by se každý bit oddělil speciálním impulsem. Je jasné, že by tak výrazně vzrostl počet impulsů (tj. dipólů) potřebných k zápisu jednoho bajtu a následně by poklesla kapacita disku.

## Slide 20: MFM (Modified Frequency Modulation)
MFM
  Je snaha zmenšit počet impulzů, bity jsou kódovány takhle:
  Příklad: 101100 kódování MFM: NPNNNPNPNNPN (4 impulsy)
  kódování FM: PPPNPPPPPNPN (9 impulsů)
  Zde celkový počet po sobě jdoucích mezer nebude nikdy příliš vysoký, mohou po sobě následovat nejvýše 3 mezery.
  MFM modulace je asi o20% úspornější, než FM.
  U pevných disků se už nepoužívá, pouze u pružných disků (disket), což je už dnes rovněž zastaralé.
Bit | Zakódování
0 | PN jestliže je v řetězci 00 NN jestliže je v řetězci 10
1 | NP

## Slide 21: RLL (Run Lenght Limited)
RLL
  často používaná metoda
  řadič si přepočítá ukládanou posloupnost na novou kombinaci impulzů a mezer dle schématu:
  Kódování je asi o 50% úspornější, než u MFM
  Použito u starších HDD
Vzorek | RLL | Počet impulsů | MFM | Počet impulsů
00 | PNNN | 1 | PNPN | 2
01 | NPNN | 1 | PNNP | 2
100 | NNPNNN | 1 | NPNNPN | 2
101 | PNNPNN | 2 | NPNNNP | 2
1100 | NNNNPNNN | 1 | NPNPNNPN | 3
1101 | NNPNNPNN | 2 | NPNPNNNP | 3
111 | NNNPNN | 1 | NPNPNP | 3

## Slide 22: PRML (Partial Response Max. Likehood)
PRML
  přináší další zvýšení hustoty ukládaných dat
  čtené impulsy se zpracovávají digitálním signálovým procesorem (DSP)
  ten přesně ví, jak má vypadat sled signálů vyvolaný hustě ležícími dipóly, dokáže dopočítat i chybějící údaj
  rozezná tedy více dipólů na malé ploše, což vede ke zvýšení kapacity disku

## Slide 23: Prekompenzace (write precompensation)
Díky geometrii disku jsou vnější stopy delší než vnitřní
  sektor stopy 0 (první vnější stopa) je delší než stejný sektor poslední stopy, přesto oba sektory nesou stejné množství dat
Dipóly jsou malými magnety
  mají své severní a jižní póly
    stejné póly se odpuzuji, opačné přitahují
  na vnitřních stopách, kde jsou dipóly blízko u sebe
    hrozí nebezpečí, že při jisté kombinaci kladných a záporných impulsů, např. 1100..., mohou v důsledku přitažlivých a odpudivých sil vniknout bity do sebe, čímž se informace naruší a data budou nečitelná
Obrana je prekompenzace
  řadič počítá s pohybem dipólů a posouvá zapisované impulsy proti směru předpokládaných přitažlivých sil
    bity jsou úmyslně ukládány na geometricky špatné místo, ale působením vzájemných magnetických sil se srovnají
  pro prekompenzaci používá zkratka CPZ

## Slide 24: Zone Bit Recording (ZBR)
Při ZBR je plocha povrchu disku rozdělena na zóny
  každá zóna má jiný počet sektorů
    vnitřní (v níž jsou stopy nejkratší) 35, druhá 36 a poslední, úplně vnější (a nejdelší), 54
    optimalizuje se tak počet sektorů - v dlouhých stopách jich je více, v kratších méně
    ve srovnání s CPZ zvyšuje ZBR kapacitu
    klade vyšší nároky na elektroniku řadiče

## Slide 25: Spolehlivost disku
Spolehlivost je ovlivněna mnoha faktory, z praktického hlediska nás zajímají dva parametry disku:
  střední doba mezi chybami – MTBF
  Podpora S.M.A.R.T.

## Slide 26: MTBF
Střední doba mezi chybami - MTBF (Mean Time Between Failures)
  snaží se vystihnout poruchovost disku
    je výsledkem simulovaného umělého stárnutí a statistických pravděpodobnostních výpočtů
    výsledné hodnoty vycházejí ve statisících hodin.
  MTBF je jistě indikátorem spolehlivosti

## Slide 27: S.M.A.R.T.
S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology)
  je technologie umožňující předvídat možné selhání pevného disku.
  založena na sledování přesně definovaných vlastností disků
  každá vlastnost má přesně definovaný rozsah hodnot
  pokud se některá z hodnot dostane mimo vymezené hranice, je indikována možnost vzniku chyby
    řadič disku, který vlastnosti disku sleduje, uloží zprávu o pravděpodobném vzniku chyby do paměti EEPROM
    odtud údaje přečte a vyhodnotí speciální software

## Slide 28: S.M.A.R.T.
Ke správné funkci SMART potřebujete:
  disk i řadič, které „umí“ SMART
  BIOS podporující SMART
  speciální software pro zpracování varovného signálu předpovídajícího blížící se chybu disku
Notes: Ke SMART podrobněji. Jeho základním úkolem je sledování provozních hodnot pevného disku a jejich uložení do paměti EEPROM. V tabulce SMART jsou výrobcem uložené mezní hodnoty (thresholds) a stropní či aktuální hodnoty jednotlivých ukazatelů. Doplňkovými informacemi je počet startů disku, doba provozu disku, aktuální teplota apod. V široké škále hodnot SMART se sledují drobné chyby funkčnosti pevného disku. Jde o chyby opravené korekcí ECC, nutné relokace chybných bloků, chyby polohování hlaviček atd. Většiny chyb si uživatel vůbec nevšimne, ale jejich nadměrný výskyt znamená, že pevný disk je na pokraji zhroucení.

## Slide 29: Některé Atributy S.M.A.R.T.
Raw Read Error Rate
  počet chybných čtení dat z plotny
Spin Up Time
  čas potřebný k roztočení ploten
Start/Stop Count
  počet start/stop cyklů disku
Power On Hours Count
  počet odpracovaných provozních hodin
Pro správnou funkci S.M.A.R.T. je nutné ho v SETUP aktivovat
    Sledování hodnot SMART provádí každý BIOS, při startu počítače načte aktuální stav hodnot SMART
    dosáhne-li některá ze sledovaných hodnot kritického stavu je inicializace disku pozastavena, dokud ji uživatel nepovolí

## Slide 30: Řadiče pevných disků
Jsou řídicím centrem diskové jednotky
  jejich úkoly lze shrnout do následujících bodů:
    zodpovídají za správné vystavení hlav
      při čtení musí co nejrychleji poslat hlavu nad to místo disku, kde jsou uložena hledaná data
    organizují vlastní zápis a čtení dat prostřednictvím kódování (při zápisu) nebo dekódování (čtení)
    ve spolupráci se sběrnicí zajišťují přenos dat mezi diskem a mikroprocesorem
    typ řadiče je jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality disku, obvykle se celý pevný disk po typu řadiče pojmenovává.

## Slide 31: Typy řadičů
EIDE
SATA
SCSI

## Slide 32: Typy řadičů
EIDE datový kabel
SATA datový kabel
SCSI datový kabel

## Slide 33: EIDE (Enhanced IDE)
EIDE vzniklo inovací standardu IDE (Integrated Drive Electronics)
  plošný spoj řadiče je součástí mechaniky disku a spojení řadiče se základní deskou je provedeno přes rozhraní
    na základní desce jsou standardně dva řadiče EIDE
    na každý je možno připojit 2 zařízení
    kabel má 40 nebo 80 žil (závisí na přenosové rychlosti) a je připojen přímo na rozhraní základní desky
  napájení 5V

## Slide 34: Adresování diskových bloků
Pevný disk musí určit přesnou fyzickou polohu dat
Řadič disku musí umět definovat požadavek, s kterými daty chce pracovat
  obě zařízení tedy musí používat stejnou metodu adresace dat
    použitá metoda se musí definovat v BIOSu přes Setup
CHS – Cylinder/Head/Sector
  nejstarší metoda adresování
  poloha dat je definována adresou hlavy, sektoru a cylindru
  pro přístup používal BIOS rozhraní Int13h
    umožňuje adresovat 10 bitů pro adresu cylindru, 8 bitů pro adresu hlavy a 6 bitů pro adresu sektoru
    IDE využívalo 16 b pro cylindr, 4 b pro hlavu a 8 b pro na číslo
    max. velikost kapacity disku byla 512MB

## Slide 35: Adresování diskových bloků
XCHS - Large Int13h
  dokáže využít všech bitů rozhraní Int13h - kapacita disku je maximálně 7,88 GB.
  dnes se již nepoužívá.
LBA – Logical Block Addressing
  adresování převzato od řadičů SCSI
  sektory jsou číslovány od 0 do max. hodnoty
  každá sektor má 28 bitovou adresu
  je možné adresovat 228 sektorů - 128GB.
  pro větší kapacity vznikl standard ATA/ATAPI-6 který má 48 bitovou adresu - adresuje 248 tedy 114 milionů GB.
  LBA dnes standard

## Slide 36: SATA (Serial ATA)
Jde o sériové rozhraní
Oproti EIDE má několik výhod a změn:
  k jednomu zařízení jeden kabel – odpadá časová prodleva nutná k přepínání mezi dvěma EIDE disky
  maximální délka kabelu 1m
  přenosová rychlost SATA je 150 nebo 300MB/s
  je možné připojení a odpojení disku za chodu
  možnost vytvoření RAID polí
  napájení SATA 500 -600mV
  jelikož jde o sériový přenos nedochází k přeslechům - zvýšení frekvence sběrnice

## Slide 37: SATA (Serial ATA) - vylepšení
Zvýšení přenosové rychlosti na 300MB/s
NCQ – Native Command Queuing
Staggered Spin-Up (střídavé roztáčení)
Port Multiplier
Notes: NCQ-

## Slide 38: NCQ – Native Command Queuing
Technologie umožňující řazení příkazů do front a vykonávat je optimalizovanou cestou
  pokud mikroprocesor potřebuje více dat, zadá řadiči více příkazů o žádosti na data, která se nejspíše nebudou nacházet ve stejné geometrické oblasti
NCQ zajistí, že se požadavky nezpracují sekvenčně, ale v optimalizovaném pořadí tak, aby hlavičky nemuseli přeskakovat na vzdálené plochy disku

## Slide 39: Staggered Spin-Up
Systém zajišťují postupné roztáčení motorků disků při startu počítače
  pokud by docházelo k okamžitému startu všech disků, šlo by o energeticky náročnou operaci, jelikož pro start disk potřebuje až 2 A

## Slide 40: Port Multiplier
Port Multiplier,
  je jakýsi „přepínač“ připojený k řadiči disku, který zprostředkuje komunikaci s dalšími pevnými disky
  lze připojit až 15 zařízení
  aby nedošlo k citelným ztrátám doporučuje se zhruba 5 zařízení

## Slide 41: SCSI (Small Computer System Interface)
Komplexnější rozhraní než EIDE
Umožňuje řetězení příkazů
Notes: Řetězení příkazů – Pokud některé zařízení na sběrnici SCSI vykonává vnitřní činnost může posílat data jiné zařízení.
Činností dalšího zařízení se neporuší původní spojení.

## Slide 42
  Fyzicky je SCSI realizováno tak, že se do sběrnicového slotu na základní desce zasune karta – hostitelský adaptér
  Od host adaptéru vede datový kabel, který podporuje jednotlivé periferie SCSI
  Každá z jednotek má vlastní řadič - funkčně samostatná
  Provoz řídí hostitelský adaptér
  Přenos řízen hostitelským adaptérem, tedy nezatěžuje procesor
  Každé zařízení SCSI má vlastní ID0 – 6, hostitelský adaptér ID7
  Sběrnice musí být zakončena odporem (terminátorem)
  Datová šířka 8 nebo 16 s frekvencí 5Hz až 40 Hz
SCSI (Small Computer System Interface)

## Slide 43
  V dnešní době se pro připojení externích disků používají rozhraní USB2.0, USB3.0, případně eSATA
  Rozdílem v použité komunikační sběrnici je rychlost přenosu dat a možnosti napájení pevného disku
    eSATA konektor neobsahuje napájecí vodiče, nabízí však vyšší přenosovou rychlost proti USB 2.0
    S nástupem USB 3.0 se od eSATA upouští
    Konektor eSATA je často sdílený s některým z USB portů kdy kontakty eSATA jsou umístěny na horní straně a USB na spodní
Externí disky

## Slide 44: Děkuji za pozornost…