## Slide 1: Přenosná média
Josef Horálek
doplnil Peter Mikulecký

## Slide 2: Přenosná média
  Účelem těchto médií je umožnit výměnu dat mezi počítači
  Postupně bylo vyvinuto několik přenosných systémů
    floppy disk
    magnetooptický disk
    CD
    DVD
    flash disk

## Slide 3: Diskové paměti s magnetickou vrstvou
Diskové paměti patří v současnosti mezi nejrozšířenější typ pamětí určený pro trvalý záznam dat
  u těchto typů pamětí jsou data zaznamenávána na magnetickou vrstvu, která je nanesena na:
    rotující pevný (tuhý) disk
    nebo na rotující pružný disk vyrobený z ohebného plastu

## Slide 4: Vývoj disket a disketových mechanik
Magnetické paměti:
  vynález roku 1967
  v roce 1971 bylo toto paměťové zařízení komerčně dostupné
    jednalo se o disketovou mechaniku určenou pro diskety o průměru osm palců
    kapacita dosahovala hodnoty 100 kB na jednu
  v roce 1976 uvedeny disketové mechaniky pro disky o průměru 5 1/4 palce
    kapacity se pohybovaly od 80 kB u jednostranných disket až po cca 1200 kB u disket oboustranných s dvojnásobnou hustotou stop
  postupně byli nahrazovány disketovými jednotkami pro diskety velikosti 3 1/2 palce.
    důležitým konstrukčním prvkem byl pečlivě navržený obal s automaticky otevíranými dvířky

## Slide 5: Vývoj disket a disketových mechanik

## Slide 6: Diskety
Disketa 51/4 palce
Diskety 3,5 palce

## Slide 7: Magnetooptické disky
Záznam na MO disky byl prováděn změnou magnetizace vhodného materiálu
  při zápisu i při čtení je použit laserový paprsek
  magnetooptické disky v sobě kombinují přednosti magnetického záznamu i záznamu optického
  je vytvořen z několika vrstev složených z různých materiálů a majících značně rozdílnou tloušťku
    základ tvoří polykarbonátový disk o typické tloušťce 1,2 mm
    na tomto disku je nanesena vrstva tlustá pouze 100 nm, která je vytvořena z dielektrického materiálu
    další vrstvu tvoří vlastní feromagnetický materiál o tloušťce 30 nm
    čtvrtou vrstvu tvoří opět dielektrikum
    nad ní je pátá vrstva vytvořená z hliníku sloužící k odrazu laserového paprsku a zlepšení účinnosti čtení
    poslední vrstva je tvořena ochranným lakem vytvrzeným ultrafialovým světlem

## Slide 8: Struktura MO disků - Jednotlivé vrstvy

## Slide 9: Struktura MO disků
V polykarbonátové vrstvě jsou vytvořeny drážky
  slouží k navádění čtecí a zápisové hlavy
  tvar drážek (groove) je opakován i v dalších vrstvách
  drážky přispívají k rozkladu světla na magnetooptických discích
Notes: Jedná se o podobný systém, jaký je použit u zapisovatelných i přepisovatelných kompaktních disků a DVD.

## Slide 10: Zápis dat na magnetooptický disk
Zápis informací na magnetooptický disk je prováděn pomocí zapisovací magnetické hlavy a laserového paprsku
    feromagnetická vrstva na magnetooptickém disku je vytvořena z materiálu, který je za běžných pokojových teplot možné zmagnetizovat pouze působením velmi silného pole, který zapisovací hlava nemůže vyvinout
  když teplota feromagnetické vrstvy překoná Curieovu teplotu
    překonán náhodný pohyb atomů vnitřní síly působící spontánní magnetizaci a z feromagnetické látky se stává látka paramagnetická
    na ní již relativně slabé magnetické pole zapisovací hlavy může působit
    teplota feromagnetické vrstvy je zvyšována laserovým paprskem, který je velmi přesně zaostřen právě na tuto vrstvu a dokáže zvýšit teplotu zápisového místa na cca 180 °C.

## Slide 11: Zápis dat na magnetooptický disk

## Slide 12: Zápis dat na magnetooptický disk
Starší mechaniky měly 3 fáze pro zápis:
  přemazání kombinací laserového paprsku a zápisové hlavy
  vlastní zápis
  verifikace zapsaných dat
Moderní mechaniky:
  Sloučily 1 a 2 fázi
Notes: U starších magnetooptických mechanik se zápis prováděl ve třech fázích – nejprve byla daná část disku (sektor, stopa, celý disk) přemazána kombinací laserového paprsku a zápisové hlavy, která neměnila polaritu magnetického pole – do všech míst se zapsaly nulové bity (u některých mechanik se v této fázi zápisová hlava nepoužívala, pouze se datová vrstva laserem na chvíli převedla na paramagnetickou látku, čímž se původní informace ztratila). Ve druhém kroku byl prováděn vlastní zápis, při němž se otáčela polarita magnetického pole zápisové hlavy v těch místech, kde bylo zapotřebí zapsat bit s hodnotou 1. Třetí fáze spočívala ve verifikaci zapsaných dat. Výsledkem rozfázování zápisu byl nemilý fakt, že zápis dat byl cca 3× pomalejší, než jejich opětovné přečtení (při zachování stejných otáček při čtení i zápisu). Moderní mechaniky však dokáží díky technologii Direct Overwrite první a druhou fázi sloučit, přičemž třetí fáze nemusí být prováděna, podobně jako nemusí být prováděna verifikace při zápisu dat na pevný disk či CD.

## Slide 13: Čtení dat z magnetooptického disku
Čtení zaznamenaných dat je založeno na tzv. Kerrově jevu
  na magnetický materiál dopadne polarizovaný laserový paprsek, je vlivem magnetizace materiálu pootočen jedním či druhým směrem podle toho, jak je doména polarizovaná
    úhel pootočení je menší než jeden stupeň
    jako analyzátor polarizace se používá takzvaný Wollastonův dvojlomný hranol
  měří se úhel natočení odraženého polarizovaného laserového paprsku, dle toho pak citlivé polarizační filtry ve čtecí hlavě poznají, zda byl zaznamenán bit 0 nebo bit 1.
Notes: Kerrův jev – materiál extra
Polarizační filtr – materiál extra

## Slide 14: Média z pohledu využití
Nejčastější MO jsou o průměru 130 mm
  kapacity magnetooptických disků 128 MB, 230 MB, 540 MB, 600MB, 640 MB, 1,2 GB, 1,3 GB, 2,6 GB a 5,2 GB a 9,1 GB
  disky s kapacitou 128 MB až 1,3 GB jsou standardizovány ECMA
  rychlost přenosu dosahuje u novějších modelů hodnoty až 5,9 MB za sekundu
Notes: Zajímavé je, že bývá dodržena zpětná kompatibilita, tj. mechanika určená pro média s kapacitou například 2,6 GB dokáže přečíst i disky s menší kapacitou (to je velmi ceněná vlastnost, vždyť první disky s kapacitou 128 MB byly vyrobeny v roce 1991, takže podle údajů výrobců by měly být čitelné až do roku 2021).

## Slide 15: Využití MO disků
Magnetooptické disky (MO) tvoří velmi specializovanou oblast a jsou ideální pro společnosti a podniky, které musí dodržovat vládní předpisy pro archivaci, zpracovávají velké objemy dokumentů nebo vyžadují rychlý přístup k uloženým či archivovaným souborům.
Magnetooptické disky nacházejí využití v následujících oblastech: zdravotnictví, oblast práva, grafika, tisk, správa dokumentů, vládní a vzdělávací organizace.
Disky k jednorázovému zápisu a přepisovatelné disky HP překračují požadavky standardů ISO, IEC i ANSI. Testy kontroly kvality HP zahrnují 40 000 cyklů zavedení a vyjmutí, které minimalizují riziko poškození závěru a nenapravitelných problémů se čtením záznamu a zaručují kompletní přístup k souborům.

## Slide 16: Optické paměti
Výhodou optických pamětí je bezkontaktní čtení a záznam informací
  optický disk se paměťové mechaniky dotýká pouze ve střední části, kde se nachází upínací mechanismus k motorku, jenž diskem otáčí
Patří sem:
  CD (Compact Disk)
  DVD (Digital Versatile Disk)
  Blu Ray Disk

## Slide 17: Kompaktní disk (CD)
Kompaktní disk (CD, Compact Disc)
  paměť určená pouze pro čtení
  zápis přímo při výrobě CD pomocí matrice (raznice)
    na je vytvořen inverzní obraz budoucí stopy a takzvaných pitů.
  v roce 1980 byl CD DA (Digital Audio) určený pro záznam zvuku, přijat jako průmyslový standard
  v roce 1985 se původní CD DA rozšířilo i o možnost záznamu dat a vznikl CD ROM
  technické charakteristiky CD jsou popsány v „barevných“ knihách
    základem je Červená kniha (Red Book) - popsáno CD DA (Digital Audio)
    žlutá kniha (Yellow book) s popisem CD ROM
    následují knihy, kde jsou popsány technologie CD-R, CD-RW, paketový zápis dat pro CD-RW apod.
    všechny kompaktní disky splňující standard CD DA by měly obsahovat logo Compact Disc Digital Audio.

## Slide 18: Uložení dat na CD
Kompaktní disk tvoří tři vrstvy
  nosnou vrstvou je substrát vytvořený z polykarbonátu
  tato vrstva představuje většinu hmoty kompaktního disku
  je zde pomocí matrice vytlačena spirálová stopa s jamkami
  tato struktura je pokryta tenkou reflexní vrstvou materiálu
    dobře odráží světlo vlnové délky 780 nm
  na reflexní vrstvě je nanesena vrstva ochranná
    tato vrstva chrání reflexní vrstvu před mechanickým poškozením
  průměr disku je 12 centimetrů a tloušťka dosahuje 1,2 milimetru
  vnitřní otvor má průměr 15 milimetrů
  binárně zakódované informace jsou na kompaktním disku uloženy na spirálové stopě
    začátek leží uvnitř disku a konec na jeho okraji
    délka stopy CD-ROM dosahuje cca 4500 metrů
    samotná stopa je tvořena jamkami (pits) a mezerami mezi jamkami (lands)
    hloubka jamek je 0,13 μm
    přechod mezi jamkou a mezerou či mezi mezerou a jamkou představuje logickou jedničku, místa bez přechodů pak logickou nulu

## Slide 19: Uložení dat na CD
samotná jamka (pit) má délku 0,5 µm a šířku 1,6 µm
počet jamek dosahuje až tři miliardy
celou stopu je možné chápat jako sekvenci bitů
  ty jsou rozděleny do fyzických sektorů
    každý sektor má pevnou délku 2352 bytů
    každý blok začíná dvanáctibytovým synchronizačním vzorkem a čtyřbytovým záhlavím sektoru
    zde je uvedena tříbytová adresa sektoru (ve formátu minuta:sekunda:sektor) a především mód (číslo 1 či 2)
    podle použitého módu se rozlišuje, jak má být chápáno zbylých 2336 bytů
    v módu 2 mohou být všechny tyto byty využity pro záznam uživatelských dat
    v módu 1 je pro uživatelská data vyhrazeno pouze 2048 bytů a zbylých 288 bytů slouží pro uložení detekčních a korekčních kódů (EDC a ECC)
    konkrétně je zde ve čtyřech bytech uložen kontrolní součet (EDC), následovaný osmi volnými byty a korekčním kódem (P-parita 172 bytů a Q-parita 104 bytů)

## Slide 20: Uložení dat na CD
Na logické úrovni je situace složitější
  pro CD-ROM je na logické úrovni nejčastěji používána norma ISO 9660 (popis způsobu reprezentace logické struktury dat na disku)
  délka logického bloku se nemusí shodovat s délkou bloku fyzického
    fyzický blok má délku 2048 bytů, blok logický může mít 512 či 1024 bytů
Na začátku kompaktního disku jsou uloženy tabulky adresářových cest (Path Tables)
  umožňují rychlý přístup k jednotlivým souborům

## Slide 21: Čtení dat z CD
Reflexní vrstva odráží laserový paprsek zpět v plné intenzitě
Při průchodu paprsku pitem je absorbováno větší množství energie
  Každá změna intenzity (přechod mezi pitem a landem či naopak) je považována za logickou jedničku

## Slide 22: Čtení dat z CD
Zvukové kompaktní disky měnily při čtení dat průběžně otáčky tak, aby byl zajištěn konstantní datový tok (CLV – Constant Linear Velocity).
  konkrétně se dosahovalo rychlosti čtení zvukových dat 1,4 MB/s, což odpovídá parametrům zvukového záznamu
  pokud pro datová CD odečteme synchronizační signály, hlavičky sektorů a ECC i EDC, dostaneme se k číslu 150 kilobytů za sekundu
    hodnota, jíž dosahují jednorychlostní mechaniky CR-ROM
Notes: Výpočet je jednoduchý: 1411200 bitů za sekundu odpovídá 176400 bytům za sekundu. Toto číslo podělíme délkou sektoru CD-DA, což je 2336 bytů a vynásobíme délkou „zabezpečeného“ sektoru CD-ROM, což je 2048 bytů – výsledkem je 154652 bytů za sekundu. Rychlost přenosu se v případě CD-ROM postupně zvyšovala a současně se přestaly měnit otáčky disku v závislosti na poloze laseru – zatímco u zvukových CD je požadován konstantní datový tok, u datových disků je naopak žádoucí přenášet data co nejrychleji, k čemuž neustálé změny rychlosti (při náhodném přesunu laseru) nevedou, neboť samotný disk má po roztočení na velké otáčky značnou setrvačnost a není možné čekat na ustálení otáček.

## Slide 23: Postup výroby „lisovaných“ CD
Způsob výroby lisovaných zvukových či datových kompaktních disků je rozdělena do tří kroků:
  premastering - se vytváří přesná bitová podoba výsledného kompaktního disku
    vstupem jsou data rozdělená do bloků o délce 2048 bytů
    každému bloku se programově dopočítají synchronizační data, chybové a detekční kódy (ECC, EDC) i adresy sektorů
  mastering - výrobní fáze, během níž se vytvoří raznice
  výroba výsledného CD

## Slide 24: CD-R
Firmy Sony a Philips v roce 1988 vytvořily specifikaci zapisovatelných kompaktních disků
  zachována zpětná kompatibilita
  čistý disk CD-R má ve své spodní straně polykarbonátového disku předdefinovánu spirálovou stopu, kterou zapisovací hlava s laserem sleduje
Průběh zápisu
  hlava s laserovou diodou zapnutou na nízký výkon sleduje předdefinovanou spirálovou stopu
  v místě, kde by na lisovaném kompaktním disku měl být vytvořen pit, je intenzita laserového paprsku zaostřenému na datovou vrstvu zvýšena, takže dojde ke vzrůstu teploty na vrstvě organického barviva - modifikace optických vlastností organického barviva –změna odrazivosti

## Slide 25: Čtení CD-R
Čtení dat je prováděno stejným způsobem jako v případě lisovaného kompaktního disku
  hlava s laserem nastaveným na nízký výkon sleduje stopu a čte z ní dříve zapsané informace
  ty jsou vyhodnocovány na základě změny intenzity odraženého laserového paprsku
  změna intenzity přitom znamená zápis logické jedničky
  absence změny pak znamená logickou nulu
    všechny údaje jsou zapisovány v kódu Eight-To-Fourteen (8:14)
    data ukládané na nosič se rozdělí do bloků velikých 8 bitů. Každý blok se nahradí zodpovídajícím 14 bitovým kódem podle kódovací tabulky.
Notes: Zatímco u lisovaného kompaktního disku je intenzita odraženého laserového paprsku určena přítomností nebo naopak nepřítomností pitu (prohlubně), je u CD-R místo prohlubní použita organická vrstva, ve které se na základě zapsaných informací střídají místa s vysokou a nízkou odrazivostí (přesněji řečeno místa, která laserový paprsek propustí až k reflexní vrstvě a místa, kde naopak dojde k jeho většímu utlumení).

## Slide 26: CD-R

## Slide 27: CD-RW
Dalším stadiem vývoje optických pamětí byly přepisovatelné kompaktní disky označované zkratkou CD-RW (CD ReWritable)
  zápis i čtení dat je prováděno pomocí laserového paprsku
  datová vrstva je v případě CD-RW vytvořena ze slitiny, která při určité teplotě mění svou původně krystalickou strukturu na strukturu amorfní a při odlišné teplotě naopak krystalizuje
  během zápisu dat jednotlivá místa v datové vrstvě mění svoji strukturu z fáze krystalické na fázi amorfní
    u krystalické fáze slitina odráží více světla
  mazání dat, které předchází zápisu, se provádí zpětnou změnou fáze, tj. z původně amorfní fáze do fáze krystalické
    poměr mezi výkonem laserového paprsku při zápisu a mazání je zhruba 10:1 v závislosti na konkrétním materiálu použitém při výrobě datové vrstvy

## Slide 28: Formát dat CD-RW
Data lze na CD-RW zapisovat ve formátu:
  specifikovaném v Red booku (CD-DA)
  ISO-9660 (CD-ROM)
    v tomto případě je možné informace zapisovat buď na celý disk současně („Disk at Once“) nebo celou stopu současně („Track at Once“)
  často je potřeba zapisovat či mazat jednotlivé soubory, měnit adresářovou strukturu apod.
    pro tento účel je možné CD-RW naformátovat aby umožňoval paketový zápis dat, který se snaží na kompaktním disku simulovat chování diskety či pevného disku

## Slide 29: CD-RW

## Slide 30: Narození DVD
Firmy Philips a Sony přišly se systémem Multimedia CD (MMCD)
Ve zhruba stejnou dobu se objevil konkurenční Super Density Digital Video Disc (SDDVD), který vyvíjelo konsorcium firem Toshiba, Thomson, Pioneer, JVC a další
Výsledný produkt dostal nejdříve jméno Digital Video Disc (digitální video disk)
Později přejmenován na Digital Versatile Disc
Notes: Po relativně dlouhých vyjednáváních (a po odmítnutí obou konkurenčních formátů významnými IT firmami, které celkem logicky požadovaly jediný standard) nakonec došlo k technologickému sloučení těchto systémů, takže se odvrátila hrozba pravděpodobně velmi nákladného konkurenčního boje, který by ostatně neprospěl ani koncovým zákazníkům.

## Slide 31: Struktura DVD
Při návrhu DVD se vycházelo z již existující technologie
  zůstaly zachovány základní rozměry optického média
  průměr dvanáct centimetrů a tloušťka 1,2 mm
  také způsob čtení informací se nezměnil
Změny oproti CD:
  rozdělení polykarbonátové nosné vrstvy na dvě části
  tloušťka nosné vrstvy poloviční tedy 0,6 mm
    jsou použity dvě polykarbonátové vrstvy, mezi nimiž se nachází jedna či dvě datové vrstvy a jednostranná či oboustranná reflexní vrstva

## Slide 32: Struktura DVD vers. CD
DVD
CD

## Slide 33: Struktura DVD
Nevýhody tohoto řešení:
  mírné zvýšení výrobních nákladů
    lisování a následné slepení obou polovin disku musí být zcela přesné
  při oboustranném záznamu se disk musí ručně obracet
  laserový paprsek musí být zaostřen na datovou vrstvu vzdálenou 0,6 mm od povrchu disku
    v místě jeho dopadu na polykarbonátovou vrstvu je jeho stopa menší, než u CD
Notes: Tím pádem i menší nečistoty či škrábance mohou způsobit chyby při čtení. Většina médií DVD však používá jednostranný způsob záznamu, potom je druhá strana pro data nevyužita a může na ní být umístěn například potisk.

## Slide 34: Kapacity DVD
Vylepšením DVD oproti CD je:
  zmenšení záznamové stopy
  zmenšení délek jednotlivých pitů
    minimální vzdálenost mezi osou stopy se snížila z hodnoty 1,6 mikronu na 0,74 mikronu, délka pitu z 0,972 mikronu na 0,4 mikronu
  nepatrně se zvětšila plocha pro zápis informace - prodloužení datové stopy
    stopa na kompaktním disku leží na ploše 86,0 centimetrů čtverečních, na DVD je to 87,6 centimetrů čtverečních
    lepší využití sektorů (na CD zabírá dvoukilobytový sektor ve skutečnosti 2352 bytů, na DVD pouze 2060 bytů)
    odlišné kódování bytů na povrchu atd.

## Slide 35: Kapacity DVD
Změna ve způsobu zakódování logických informací
  vede k cca sedminásobnému zvýšení kapacity jednovrstvého a jednostranného média oproti původnímu kompaktnímu disku (4,7 GB oproti 650 MB)
Změny ve vlastní optické mechanice
  zpřesnění vedení čtecí hlavy
  nutno laserové světlo přesněji zaostřit
  použití odlišné frekvenci paprsku
    původní vlnová délka 780 nm se zmenšila na 650 nm
  složitější zaostřování laserového paprsku
    u CD mechanik zaostřováno na 1,2 mm od povrchu
    u DVD je paprsek zaostřován na 0,6 mm

## Slide 36: DVD-R
Firma Pioneer v roce 1997 uvedla médium DVD-R
  ve své první verzi mělo kapacitu 3,95 GB
  ve verzi druhé 4,71 GB
  technologie umožňuje použití oboustranných médií
V roce 2005, byla vyvinuta technologie záznamu do dvou vrstev zapisovaných a čtených z jedné strany disku – Dual Layer recording
  média označována zkratkou DL
  kapacita jedné strany disku dosahuje 8,54 GB
    méně než teoretických 9,42 GB (2×4,71 GB) - pity v horní vrstvě musí být nepatrně delší, aby při čtení nedocházelo k interferencím mezi daty zapsanými nad sebou v obou datových vrstvách
  na výrobu byl využit podobný materiál jako u CD-R
    rozdíl spočívá ve využití odlišné vlnové délky laserového světla při čtení a zápisu - nepatrně odlišná organická barviva datové vrstvy

## Slide 37: DVD-RW
DVD-RW využívá pro zápis dat princip založený na změně fáze materiálu datové vrstvy
  při každém zápisu dat dochází ke kumulujícím se degradacím datové vrstvy, především vlivem skokové změny teploty a následným pnutím ve vrstvě, vznikem mikrotrhlinek atd. - proto max. počet zápisů je cca 1000
  při výrobě je datová vrstva opatřena vylisovanou spirálovou stopou s adresnými pity vytvořenými v mezerách mezi jednotlivými částmi záznamu
  pro vlastní přepis informací na médiu je buď použit kontinuální přepis větší části disku
  nebo lze simulovat i paketový zápis po jednotlivých blocích nebo skupinách ze sebou jdoucích bloků

## Slide 38: DVD -RAM
V roce 2008 vytvořena aktuální verze DVD+RW
  média DVD-RAM svým formátem zápisu (nikoli však technologií) podobná spíše magnetooptickým diskům
  nepoužívá stopu ve tvaru spirály
  používá kruhové stopy rozdělené na sektory
    několik desítek stop umístěných vedle sebe má stejné množství sektorů
      začátky sektorů jsou na disk vylisovány při jeho výrobě
  řízení hlavy s laserem při čtení a zápisu je prováděno přímo firmware optické mechaniky
    DVD-RAM se uživateli jeví jako další pevný disk
  má lépe vyřešenou detekci a korekci chyb
    umožňuje provést více přepisů (sto tisíc přepisů versus jeden tisíc)
  kapacita oboustranného DVD-RAM 9,4 GB
Notes: Mnoho uživatelů si při pohledu na zmatky okolo "plusů" a "minusů", ke kterým se navíc přidává principielně zcela odlišný DVD-RAM, klade logickou otázku, proč vlastně musela vzniknout další technologie zapisovatelných a přepisovatelných DVD, která z jejich pohledu pouze vede k pochybením při výběru přehrávačů, vypalovaček, nákupu vlastních médií a také při distribuci vypálených médií. Skutečnost je totiž taková, že DVD+R(W) mají sice nepatrně větší odolnost proti chybám při zápisu, lépe pracují s méně kvalitními médii a současně také mají menší kapacitu (o cca 3000 dvoukilobytových sektorů, což je s ohledem na celkovou kapacitu médií naprosto minimální rozdíl), ovšem tyto technické detaily ke vzniku nového typu médií v žádném případě nevedly.
Hlavní důvod tkví v tom, že původní licence na DVD-R a DVD-RW byly pro výrobce přehrávačů a mechanik poměrně nákladné, nehledě na to, že se muselo platit přímým konkurentům (taková platba je vlastně dvojnásobná). Právě z tohoto důvodu vznikla DVD+RW Alliance výše zmíněných firem, které vytvořily konkurenční technologii k DVD-R a DVD-RW.

## Slide 39: Blu-ray
  Shuji Nakamura vynalezl první prakticky použitelné laserové diody se světlem v modré oblasti spektra
    umožněn vznik Blu-ray
Blu-ray
  disky o průměru 12 cm
  kapacitu jedné vrstvy celých 25 GB
  kapacita dvouvrstvé technologii 50 GB
  používá laserové světlo s vlnovou délkou 405 nm
    zmenšení šířky stopy i délky jednotlivých pitů
    současně zmenšena tloušťka polykarbonátového disku
  zvýšena rychlost přenosu dat
      pro jednorychlostní mechaniku se jedná o 36 Mbitů/s za sekundu
      mechanika dvanáctirychlostní až o 432 Mbitů/s
  použit nový způsob šifrování dat pro účely DRM (Digital rights management)

## Slide 40: Blu-ray
Notes: Vědci i technici tuto závislost samozřejmě znali, takže jim bylo jasné, že optická paměťová média s vyšší kapacitou musí používat laserové diody, jejichž světlo se ve spektru posune směrem k vyšším frekvencím (od červené směrem k fialové barvě a možná až do oblasti ultrafialové).

## Slide 41: Typy laserů

## Slide 42: Flash paměti a jejich technologie
Princip pamětí typu flash, tj. nevolatilních pamětí, jsou odvozeny od EEPROM
  samotná morfologie paměťových buněk a propojovací sítě mezi paměťovými buňkami je odlišná
  podle způsobu zapojení paměťových buněk i principu jejich práce rozlišujeme flash paměti typu:
    NAND
    NOR

## Slide 43: Zapojení NOR
První flash paměti používaly strukturu NOR
  připomínala zapojení hradla typu NOR sestaveného z unipolárních tranzistorů
  každá buňka se skládá z jediného tranzistoru s izolovanou elektrodou
    ta plní paměťovou funkci
  nad ní je umístěna běžná brána
    u bipolárních tranzistorů by se jednalo o bázi
  připojená k adresovému vodiči
  každou paměťovou buňku je díky tomu možné adresovat samostatně
    samostatné adresování bitů se týká čtení dat a jejich zápisu
      mazání, se provádí po větších blocích

## Slide 44: Zapojení NOR
Klasická flash paměť dokáže v jedné paměťové buňce uložit právě jeden bit informace
  může nabývat pouze dvou stavů – logické nuly a logické jedničky
  technologie se označuje SLC
Některé flash paměti, však používají odlišnou technologii MLC
  jedné paměťové buňce ukládají informace o dvou či třech bitech
    čtecí zesilovač tedy nerozlišuje pouze dva stavy, ale stavy čtyři či dokonce osm

## Slide 45: Zapojení NAND
Paměťové buňky flash pamětí uspořádány do mřížky jako u typu NOR
  liší se způsob jejich vzájemného propojení
  vždy několik paměťových buněk zapojeno za sebou v sérii
    není možné přistupovat k jednotlivým bitovým buňkám
    lepší využití plochy čipu
  nejmenší adresovatelná jednotka se nazývá stránka (page)
    několik stránek je sdruženo do bloku (block)
    čtení a zápis dat je po stránkách
    mazání po blocích
    velikost stránky je u typických čipů rovna 2112 bytům
    2048 bytů použito pro zaznamenávání dat
    zbytek použit pro uložení detekčních a korekčních kódů
Notes: Zápis dat do jedné stránky probíhá tak, že se nejprve zapisovaná data nasunou do registru (tato operace trvá 30 ns) a posléze se provede zápis celé stránky naráz, což je operace trvající cca 300 ms. Čtení je prováděno opačným způsobem – celá stránka se po cca 25 ms přesune do pomocného registru, odkud se za 30 ns data mohou přečíst a přenést po sběrnici do mikroprocesoru. Nejpomalejší operací je smazání celého bloku. Samotné řízení paměťového čipu je poměrně náročné, protože je nutné dodržet přesné časování, ovšem většinou je prováděno řadičem umístěným buď přímo na paměťovém čipu či na společném plošném spoji

## Slide 46: NOR vers. NAND
Technologie | NAND | NOR
Přednosti | Rychlý zápis | Náhodný přístup
 | Rychlé čtení | Možnost zápisu po bytech
Zápory | Pomalý náhodný přístup | Pomalý zápis
 | Složitý zápis po bytech | Pomalé mazání
Aplikace | Náhrada pevných disků | Náhrada PROM, EPROM, EEPROM
 |  | Jednoduché připojení k procesoru
Notes: Zápis dat do jedné stránky probíhá tak, že se nejprve zapisovaná data nasunou do registru (tato operace trvá 30 ns) a posléze se provede zápis celé stránky naráz, což je operace trvající cca 300 ms. Čtení je prováděno opačným způsobem – celá stránka se po cca 25 ms přesune do pomocného registru, odkud se za 30 ns data mohou přečíst a přenést po sběrnici do mikroprocesoru. Nejpomalejší operací je smazání celého bloku. Samotné řízení paměťového čipu je poměrně náročné, protože je nutné dodržet přesné časování, ovšem většinou je prováděno řadičem umístěným buď přímo na paměťovém čipu či na společném plošném spoji

## Slide 47: USB disk, paměťová karta atd.
Například paměťové karty určené do slotů PCMCIA používaly technologii NOR
  po několika letech se přešlo na technologii NAND
  všechny komplikace kvůli odlišnému způsobu adresování jsou řadičem a částečně i operačním systémem zamaskovány
    uživateli se jeví že data zapisuje a čte po jednotlivých bytech
  nevolatilní paměti typu flash jsou používány pro konstrukci hybridních pevných disků
    disk je vytvořen kombinací klasického pevného disku a paměti typu flash

## Slide 48: SSD – disk bez pohyblivých součástí
SSD (Solid State Disc)
  jde o paměť typu flash s přidaným řadičem a rozhraním
    většinou SCSI, IDE či Serial ATA
    uvnitř SSD najdeme pouze několik čipů s řadičem paměti, stykovým obvodem zajištujícím standardizované rozhraní s počítačem a vlastní flash pamětí typu NAND
    předností SSD že je lze použít i ve stávajících počítačích
    průměrně je cca 2,4× rychlejší než typický pevný disk

## Slide 49: SSD

## Slide 50: Děkuji za pozornost…