## Slide 1: ARCHITEKTURA POČÍTAČŮ Přednáška 2 Počítačové skříně a související témata
Prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD.

## Slide 2: Skříně počítačů
  Typy skříní
  Desktop
  BigTower
  MidiTower
  MiniTower
  Barebone
  Mini ITX
  RACK

## Slide 3: Skříně počítačů - Desktop
  Výhody:
    Dostatečný prostor pro rozšiřování
    Dobré chlazení
    Dobrý přístup ke konektorů
  Nevýhody:
    Umístěná na pracovní ploše, někdy překáží
    Slimline (Superslimline), těžko se rozšiřuje
    Nové typy – nižší menší variabilita

## Slide 4: Skříně počítačů Tower
Bigtower
  Největší ze stojících skříní - určena například pro servery
  Velký prostor pro komponenty
  Snadné chlazení
Miditower
  Prostor jako u Desktop skříní
Minitower
  Nejmenší - omezeno doplňování komponent
  Nutnost dbát na vnitřní uspořádání – usnadnění průtoku vzduchu

## Slide 5: Skříně počítačů Barebone
Především pro domácí multimediální centra
  Malé rozměry
  Jen nejnutnější konektivita
  Obvykle speciální vnitřní konstrukce vyžadující zvláštní komponenty
  Většinou pasivní komponenty – omezení hluku
Notes: Název vychází ze spojení „holá kost“ nebo lépe česky „kost a kůže“

## Slide 6: Skříně počítačů Mini ITX
Často používáno jako kancelářské PC
  Minimální rozměry
  Nízká spotřeba
  Většinou pasivní komponenty
První mini ITX počítač navrhla firma VIA
  Základní deska o rozměrech 17 x 17 cm
  Pasivní chlazení
  Možnost použít DIMM paměti
  Jeden PCI slot
  Později navrženy standardy i pro Nano ITX a Pico ITX

## Slide 7: Skříně počítačů RACK
Používány především pro servery
Průmyslový standard rozměrů skříní
  Stejné rozměry pro všechna zařízení montovaná do tzv. RACKU mají stejné rozměry  19“ x 1,75“ (1U)
  Mohou mít rozdílnou výšku v „modulech“  1U, 2U, 4U, …
  Využíváno i pro routery, switche, UPS a další zařízení

## Slide 8: Skříně počítačů – rozšíření
Důležitý parametr pro skříně je počet rozšiřujících částí, které do ní umístíme.
Druhy pozic:
  3,5“ pevné disky a disketové mechaniky
  5,25“ mechaniky CD-ROM, DVD, vypalovací mechaniky, mechaniky Zip, panely zvukových karet atd.

## Slide 9: Skříně počítačů – přístup
Existují různé způsoby přístupu ke komponentám PC
U starších skříní se veškeré části skříně i její „obsah“ šroubovaly
Moderní počítačové skříně disponují sofistikovanými systémy pro „bez šroubkový“ přístup ke komponentám
  Jde především o různé kolejnice s aretací, plastikové šuplíky, nebo speciální zámkové systémy pro uchycení konkrétní komponenty (pevný disk, optická mechanika, přídavná karta nebo bočnice PC)

## Slide 10: Skříně počítačů – chlazení
Vzhledem k rostoucímu výkonu vyzařují komponenty počítače stále větší množství tepla
Obecně platí, že mezní teploty jsou:
    Procesor – 70 – 75 °C
    Grafická karta – 70 – 80 ° C
    Uvnitř skříně – 40 – 45 ° C
Důležité je zajistit snadný průchod studeného vzduchu ze spodní části skříně přes hřející komponenty nahoru a ven ze skříně
Chlazení počítače je možné také pomocí uzavřeného vodního okruhu, nebo v extrémních případech tekutým dusíkem
Notes: Při zahřívání polovodičových komponent dochází k jejich namáhání a ztrátě původních vlastností. Dalším jevem přehřátí polovodičů je možný „šum“ – u tranzistorů může docházet k náhodnému přepínání atp.
Po vystavení příliš vysoké teplotě již polovodiče nemusí fungovat – dojde k „průrazu“ a nevratnému zničení
Ilustrace převzata z http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/7167

## Slide 11: Vnitřní části skříně (1)
Zdroj napájení – převádí vnější napájení, což je střídavý proud (AC), na jednosměrný proud (DC), který potřebují ke své činnosti vnitřní komponenty, zároveň udržuje vhodné napětí pro různé vnitřní komponenty.
Základní deska – centrální elektronická komponenta počítače, vše ostatní je napojeno na základní desku.

## Slide 12: Vnitřní části skříně (2)
Procesor/CPU – (central processing unit), “mozek” počítače, probíhají v něm aktuální výpočty.
RAM – (random access memory), “krátkodobá paměť” počítače, procesor si do ní ukládá programové instrukce a data, které právě používá a zpracovává. Data z paměti RAM zmizí při vypnutí počítače, neboť paměti tohoto typu jsou energeticky závislé (volatilní). Je proto třeba pevný disk, který je nevolatilní a data uchovává.

## Slide 13: Vnitřní části skříně (3)
Mechanika pevného disku – pevný disk představuje “dlouhodobou paměť” počítače, data či soubory na něm uložené se uchovají i po vypnutí počítače. Operační systém, aplikační programy a data jsou uloženy na pevném disku.
Mechanika optického disku – čtení či zápis na optický disk, což obvykle znamená CD, DVD nebo jiná optická média, v závislosti na typu mechaniky. Instalace operačních systémů či aplikačních programů se často dělají z optického disku. Bývá dobré mít dvě takové mechaniky pro kopírování disků.

## Slide 14: Vnitřní části skříně (4)
Grafická karta slouží ke zpracování výstupní grafiky. Mnoho základních desek má grafickou kartu jako svoji součást, pak není nutné mít separátní grafickou kartu. Lze ovšem instalovat speciální grafické karty zvlášť, např. grafickou kartu s vysokým výkonem pro hraní her náročných na grafiku. Tato karta se vloží do příslušné drážky na základní desce a do ní se pak napojí monitor.

## Slide 15: Externí komponenty počítače
Klávesnice je periferní vstupní zařízení pro vstup textu. Některé základní desky se ani nenastartují, není-li klávesnice připojena.
Počítačová myš je malé polohovací zařízení používané pro ovládání grafického uživatelského rozhraní; informace o svém pohybu po ploše (např. desce stolu) předává do počítače, který je převádí na pohyb kurzoru po displeji.
Monitor je základní výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických informací.
Tiskárna je periferní výstupní zařízení, které slouží k přenosu dat uložených v elektronické podobě na papír nebo jiné médium (např. fotopapír).

## Slide 16: Rozhodování před koupí počítače
Chci koupit hotový model?
Jsem schopen si počítač složit z komponentů?
Nebo mi to někdo (po)může složit?
Vyplatí se mi to vůbec?

## Slide 17: Další důležitá rozhodnutí
Jaké jsou vaše plány? Co chcete dělat na počítači?
  Hraní her?
  Sledování a editace videa?
  Podnikat?
  Psát články?
  Jen tak surfovat na Webu?
  Nebo co ještě?
Jaký máte rozpočet na vaše nové PC?

## Slide 18: Možné funkce mého počítače
Surfování na Webu
Kancelářský počítač
Server
Herní systém
Domácí mediální centrum
Pracovní stanice

## Slide 19: Surfování na webu
Abychom dosáhli základní funkcionality pro uživatele, jenž potřebuje pouze surfovat na webu, občas něco psát a popřípadě si zahrát solitér, je důležité nesnažit se konstruovat zbytečně silný počítač.
Není nutné použít špičkový procesor, nebo 3D grafickou kartu. Docela skromně konfigurovaný systém s přiměřeným připojením k Internetu bude takovému uživateli plně vyhovovat a lze ho sestavit celkem levně.
Maté-li peníze navíc, kupte si lepší monitor, myš či klávesnici, popřípadě skříň nebo zdroj, v uvedeném pořadí.

## Slide 20: Kancelářský počítač
V tomto případě se očekává zejména zpracování textů, práce s tabulkovým procesorem a databázemi, přístup k internetu a intranetu včetně e-mailu, jakož i příprava prezentací.
Práce v kanceláři často vyžadují paralelní spouštění více aplikací, hodí se silnější procesor střední až vyšší úrovně. Je vhodné mít i větší operační paměť RAM umožňující multi-tasking.
Zobrazovací subsystém by měl pracovat s vlastní pamětí, než sdílet systémovou RAM.
Napájecí zdroj by měl být dlouhodobě spolehlivý.
Pokud zbývají nějaké peníze, kupte si lepší monitor, lepší či ergonomictější myš či klávesnici a víc paměti RAM.

## Slide 21: Server
Servery jsou neustále v činnosti, proto jejich klíčovou charakteristikou je spolehlivost.
Slouží mnoha uživatelům, přičemž uchovává a zpracovává důležitá data a informace. Z tohoto důvodu servery jsou vybavené redundantními systémy, jako jsou duální zdroje napájení, disková pole typu RAID 5 se čtyřmi a více disky , jakož i speciální vysoce výkonné procesory, atd.
Servery potřebují mnoho paměti RAM, rychlé redundantní diskové jednotky a nejspolehlivější komponenty, jaké jenom rozpočet dovolí.
Nízkou prioritu má v tomto případě monitor, klávesnice, myš či kvalita grafické karty.

## Slide 22: Herní systém
Budete potřebovat nejrychlejší procesor, jaký si můžete dovolit a spoustu paměti RAM, kvalitní základní desku, která bude to všechno zvládat, neboť rychlost sběrnic může velice limitovat výkon ostatních komponent.
Je potřeba přesunout co nejvíce práce z procesoru na ostatní subsystémy. První, co proto můžete udělat, je zakoupit si nejrychlejší grafickou kartu, jakou si jenom můžete dovolit.
Je potřebná rovněž dobrá zvuková karta. Procesor pro zpracování digitálního signálu na zvukové kartě může rovněž ulevit procesoru a dát mu prostor pro provádění jiných úkolů.
Doporučené priority: procesor a grafická karta jsou komponenty, jejichž výkon bude mít největší vliv na vaši herní výkonnost. Další důležité komponenty jsou základní deska a paměť RAM.

## Slide 23: Domácí mediální centrum
Účelem mediálního centra je uchovávat všechny audio a video soubory na jednom místě (třeba v obývacím pokoji), odkud je lze přehrávat na domácích aparaturách, jako je domácí kino či stereo přehrávač.
Pro tyto systémy je vhodný procesor prostřední úrovně, spolu s větší kapacitou RAM. Rychlé internetové spojení umožní sdílet větší soubory. Hodí se i TV tuner (jedna či dvě karty) pro práci s videem.
Mnohé z těchto systémů poskytují i funkcionalitu DVR (digitální video rekordér), bezdrátová klávesnice a myš umožní flexibilní používání centra , přičemž separátní monitor nemusí být zapotřebí, neboť hlavní roli zde sehrává kvalitní televizní přijímač.
Všechny komponenty by měly být co nejtišší, aby nerušily poslech hudby či sledování filmů. Zde se hodí komponenty s pasivním chlazením.

## Slide 24: Pracovní stanice
Kdysi se názvem pracovní stanice rozuměl počítač jednoho uživatele, obvykle výkonnější než PC, jehož účelem byla podpora složitých technických aplikací, jako CAD/CAM nebo složité simulace složitých jevů či procesů reálného světa, nebo pro tvorbu animací stylu Pixar.
Na všechno uvedené budete potřebovat co nejrychlejší procesor a co nejvíce RAM.

## Slide 25: Parametry počítačové skříně
Základem skříně je plocha pro uložení základní desky patřičného rozměru. Obvykle je skříň univerzální pro jeden typ základní desky, například ATX a jeho varianty (micro ATX, ATX, DTX, mini ATX, flex ATX). Rozměry základní desky odpovídají rozmístění upevňovacích otvorů, otvorů v zadní stěně pro výstupní konektory, upevňovací lišty a pro rozšiřující karty. Obsahuje ovládací prvky (zapínací tlačítko, reset), indikační prvky (LED indikující zapnutí, LED indikující činnost disku) a rozšiřující konektory (USB, audio, FireWire) umístěné na čelním panelu skříně.
Další částí skříně je místo pro upevnění napájecího zdroje pro daný typ základní desky (např. zdroj ATX). Upevňovací otvory ve skříni odpovídají rozmístění upevňovacích otvorů ve zdroji.

## Slide 26: Upevňovací šachty
Každá skříň může mít několik 5,25" šachet pro upevnění 5,25" mechanik s čelním panelem (např. optické mechaniky), několik 3,5" šachet pro upevnění 3,5" mechanik s čelním panelem (FDD, ZIP, MO) s několik 3,5" šachet pro upevnění 3,5" mechanik bez čelního panelu (HDD). Rozdíl mezi mechanikou s čelním panelem a bez něho je v tom, že mechanika má čelní panel, který musí zůstat dostupný i když je skříň uzavřená – jsou na něm ovládací a funkční prvky mechaniky (např. optická mechanika má na čelním panelu výsuvný tray, ovládací tlačítka a kontrolky) a mechanika bez čelního panelu zůstává celá ukrytá v zavřené skříni (např. pevný disk). Počet šachet souvisí s celkovou velikostí skříně.

## Slide 27: ATX skříň
ATX skříň uložená na boku, zadní část je naproti kamery

## Slide 28: Porovnání velikostí základních desek

## Slide 29: Příklad ATX základní desky
Abit KT7 motherboard, 2003

## Slide 30: Příklad mini-ITX základní desky
VIA EPIA 5000AG, 2007

## Slide 31: Novější základní deska pro AMD
Notes: GIGABYTE GA-970A-DS3P - AMD 970, Základní deska Gigabyte GA-970A-DS3P s čipovou sadou AMD 970/SB950 nabízí patici AM3/AM3+ s podporou procesorů AMD FX, Phenom II a Athlon II. Deska nabízí 4 DIMM sloty pro paměti typu DDR3 s kapacitou až 32 GB s podporou frekvencí až 2000 Mhz v OC režimu a 1866/ 1600/ 1333/ 1066 MHz. Samozřejmostí je integrace zvukové karty a gigabitové síťové karty. Z rozhraní deska nabízí až 12 USB 2.0 portů (6x zadní panel), až 4 USB 3.0 porty (2x zadní panel) a 2x PS/2. Pro grafické a rozšiřující karty nabídne 1x PCI-E 2.0 x16, 1x PCI-E 2.0 x16 (x4), 3x PCI-E 2.0 x1 a 2x PCI. Pro pevné disky se na desce nachází porty 6x SATA 6Gb/s. Deska je formátu ATX s rozměry 30.5 x 21.5 cm.

## Slide 32: Moderní základní deska pro INTEL
Notes: ASUS B150I PRO GAMING/WIFI/AURA - Intel B150, Výkonná základní herní deska pro procesory Intel 6. generace - Skylake pro socket Intel®1151 s čipovou sadou Intel® B150; ASUS SupremeFX 8kanalový, uživatelské rozhraní UEFI BIOS, digitální systém napájení DIGI+ VRM, inovativní Al Suite 3; pro procesory Intel Core i7/i5/i3/ Pentium/ Celeron; Bluetooth 4.1, Wi-Fi 2x2 MU-MIMO, grafická karta Intel® HD Graphics s rozlišením až 4096 x 2160 @ 24 Hz, sloty: 1x PCIe 3.0/2.0 x16, 1 x M.2 Socket 3, 4 x SATA 6Gb/s, Anti surge GLAN, 5 x USB 3.0/2.0, 4 x USB 2.0/1.1, USB-C, DVI, HDMI, LAN, PS/2, S/PDIF, 6x audio, paměť: 2x DIMM až 32 GB DDR4 2133 MHz; formát mITX.

## Slide 33: Varianty vzhledu skříní
Kolem roku 1990 a později měla většina počítačových skříní jednoduchý pravoúhlý tvar, obvykle měla béžové či bílé zabarvení přičemž vizuální stránce skříní nebyla věnována velká pozornost.
Po roce 2000 však vzniklo několik směrů zabývajících se módními úpravami počítačových skříní, z čehož se posléze vyvinulo velice úspěšné odvětví prodeje počítačových skříní.
Několik klasických, ale i zajímavých netradičních příkladů naleznete na dalších snímcích.

## Slide 34: IBM Personal System/2 Model 70

## Slide 35: IBM Personal Computer XT

## Slide 36: Micro ATX stolní skříň vedle standardní ATX věže

## Slide 37: IBM Personal System/2 Models 60 and 80

## Slide 38: Cooler Master 690 II Advanced Nvidia Edition střední věž

## Slide 39: Enthusiast skříň s průhlednou boční deskou

## Slide 40: Další modernější skříně

## Slide 41: A ještě pár dalších

## Slide 42: Pár nejnovějších

## Slide 43: Pár nejošklivějších (?)

## Slide 44: Něco extravagantnějšího

## Slide 45: Počítač vbudovaný do mikrovlnky

## Slide 46: Bambusová počítačová skříň

## Slide 47: AzTtec, vítěz soutěže CPU časopisu "Mad Reader Mod" v roce 2011

## Slide 48: Další extravagantní skříně

## Slide 49: A ještě pár

## Slide 50: „Přenosný“ počítač

## Slide 51: „Stolní“ počítač

## Slide 52: „Rakev“

## Slide 53: Skříně počítačů
Tipy na závěr:
  Při koupi dejte přednost větší skříni
  Kupujete-li typ Tower ujistěte se, že ji máte kam umístit
  Dobře uvažte, k čemu počítač budete potřebovat, dle toho volte skříň a její vybavení
  Hezká skříň není na škodu, ale rovněž uvažte, zda ji potřebujete a hlavně, zda peníze, které do skříně investujete, nemůžete využít lépe.

## Slide 54: Další čtení
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_case
http://en.wikipedia.org/wiki/Motherboard
http://en.wikipedia.org/wiki/Case_modding
http://www.kitchentablecomputers.com/case.php
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/How_To_Assemble_A_Desktop_PC.pdf (2007)
http://www.instructables.com/id/How-To-Assemble-A-Basic-Desktop-PC/

## Slide 55: Děkuji za pozornost…