## Slide 1: Napájecí zdroj počítače
Josef Horálek
(doplnil Peter Mikulecký a Luboš Mercl)

## Slide 2: Napájecí zdroj počítače
  Napájecí zdroj počítače je zařízení, sloužící ke zpracování střídavého napětí dodávaného ze sítě (100-127 V v Severní Americe, Jižní Americe, Japonsku a Tchaj-wanu, 220-240V ve zbytku světa, v Česku 230V/50Hz) na nízké napětí, potřebné k napájení komponent počítače. Některé zdroje mají přepínač pro změnu vstupního napětí mezi 230V a 115V, ostatní se automaticky přizpůsobí jakémukoli napětí v tomto rozsahu.
  Nejčastěji dodávané počítačové zdroje spadají do standardu ATX. Povolení nebo zakázání napájení je přes základní desku, která poskytuje podporu pro různé další funkce, jako např. pohotovostní režim.

## Slide 3: Napájecí zdroj počítače
  V osobním počítači jsou přímo připojeny k napájení následující součásti:
  základní deska
  pevné disky
  mechaniky (optické (CD-ROM, DVD), páskové, magnetické (ZIP, JAZ, FDD), magnetooptické a další)
  aktivní chladiče
  grafická karta
  další zařízení (např. mechaniky pro externí HDD, některé speciální moduly, kontrolky, podsvícení aj.)
  Pro všechny další součásti je dodáváno napětí nepřímo ze základní desky (jakékoli rozšiřující karty, některé ventilátory, procesory, porty, LED kontrolky atd.).

## Slide 4: Napájecí zdroj počítače

## Slide 5: Zdroje AT
  Starší zdroje používané u desek AT
  Dvě symetrické napěťové úrovně ±12V a ±5V
  Vypínání mechanickým vypínačem
  Na základní desku přivedeny šestipólovými konektory P8 a P9

## Slide 6: Zdroje AT

## Slide 7: Zdroje ATX
  Podstatné změny
    změny v konstrukci: desky ATX pracují s 3,3V (zdroj dodává napětí 3,3; 5 a 12 V)
    deska se připojuje pouze jedním konektorem
    vypnutí zdroje realizováno elektronickým obvodem
    pro procesory Pentium a Athlon XP zdroj rozšířen o 12V čtvercový konektor
    Formáty ATX 2.0, ATX 2.2 a ATX 2.3

## Slide 8: Napájecí konektor ATX
Zdroj dodává několik napěťových úrovní, pro něž se používá jednoznačné značení:
  Černá pro zem
  Oranžová pro 3.3V
  Červená pro 5V
  Žlutá pro 12V
  Zelený vodič proti zemi spíná zdroj

## Slide 9: Konektor Main Power
Určen k napájení základní desky
provedení AT 12 pinů
ATX a BTX 24 pinů
ATX 20 pinů

## Slide 10: Kontakty napájecích konektorů

## Slide 11: Řídící signály zdrojů ATX12V
PS-ON# - signál zapínající všechny napěťové okruhy (+3,3V, +5V, +12V)
5VSB – pin, na kterém naměříme 5V i když jsou všechny ostatní napěťové okruhy vypnuty (elektronické zapnutí počítače)
PWR_OK – slouží ke kontrole napěťových okruhů
COM – označení zemnícího vodiče (někdy GND nebo GROUND)

## Slide 12: Konektor Power +12V
4pinový konektor vznikl jako posila Main Power, obsahuje dva vodiče +12V a COM
Napájí napěťové regulátory základních desek (ty vytvářejí napětí pro procesor)

## Slide 13: AUX Power
Obsahuje dva +3,3V vodiče, jeden +5V a tři COM vodiče
Používán u zdrojů ATX12V do verze 2.0

## Slide 14: Napájení periférií
Peripheral Power a Floppy Drive Power jsou určeny k napájení periferií
Floppy drive power – napájení pro disketové mechaniky obvykle jeden až dva konektory (dnes již nepoužívané)
Peripheral power – napájení pevných disků a optických mechanik
Obsahují jeden vodič +5V a +12V a dva vodiče COM

## Slide 15: Konektor Serial ATA
Slouží k napájení pevných disků s rozhraním SATA
Pokud zdroj neobsahuje napájecí konektor SATA, lze využít redukci

## Slide 16: Power Connector

## Slide 17: Zdroje BTX
Pro základní desky BTX používáme zdroje ATX12V od verze 2
  mají 24pinový konektor Main Power
  obsahují napájení SATA disků
  nemají konektor AUX

## Slide 18: Standardy od Intelu
Zdroj ATX12V – pro velké systémy se základní deskou BTX. Využívá skříně tower a mini tower. Výkon od 250 do 1500W.
SFX12V – pro základní desky Micro ATX a Flex ATX. Výkon od 160 do 450W.
CFX12V – pro základní desky Micro BTX jde tedy o malé skříně. Výkon od 220 do 275W.
LFX12V – pro základní desky Pico BTX. Výkon od 180 do 200W.

## Slide 19: Spotřeba komponentů
Komponent | Špičková spotřeba [W] | Použitá napěťová větev [V]
Grafická karta PCI-e | 30 – 300 | +3,3 a +5
Běžná karta PCI | 5-10 | +5
10/100 síťová karta | 4 | +3,3
Řadič SCSI do PCI | 20 | +3,3 a +5
Mechanika floppy | 5 | +5
CD-ROM | 10-25 | +5 a +12
DVD-ROM | 10-25 | +5 a +12

## Slide 20: Spotřeba komponentů
Komponent | Špičková spotřeba [W] | Použitá napěťová větev [v]
DVD-RW | 5 – 15 | +5 a +12
Pevný disk IDE (7200 ot/min) | 5 – 30 | +5 a +12
Přídavné větráky | 1-5 (každý) | +12
Základní deska (bez CPU a RAM) | 10 – 50 | +3,3 a +5
RAM | 15 / kus | +3,3
Procesor | 50 – 140 | +5

## Slide 21: Zdroje notebooků
Většina přenosných počítačů má zdroje, které poskytují na výstupu výkon od 25 do 100 W. Obvykle to jsou zdroje externí, které konvertují AC napětí na jedno stejnosměrné (nejčastěji 19V), DC-DC konverze dále dochází v NTB, aby poskytl různá stejnosměrná napětí požadovaná různými složkami počítače.

## Slide 22: Volba zdroje – výpočet spotřeby
Při volbě zdroje je nutné brát v potaz:
  Použitý procesor
  Počet pevných disků
  Použitou grafickou kartu (integrovaná/přídavná)
  Spotřeba chlazení
  Počet USB portů
  Počet/velikost/rychlost modulů RAM
Například:
  Intel Core i5 cca 80W
  HDD WD Green 1TB cca 5W
  AMD Radeon HD cca 150W
  Chlazení cca 20W
  6x USB cca 20W
  2x 2GB RAM cca 30W
  CELKEM 305W
   Pro pokrytí špičkové spotřeby – 305W ×1,7 ≈ 500W

## Slide 23: USB napájení
Zařízení s vlastním napájecím zdrojem a zařízení, která jsou napájena přes sběrnici USB nebo obojí.
Připojeným zařízením USB poskytuje napájecí napětí 5 V.
Připojené zařízení může po sběrnici odebírat proud až 100 mA, v případě potřeby může zařízení požádat o větší proud, maximálně však o 500 mA (USB 1.x a 2.0). Tzn. 5 jednotek po 100 mA.
Pro USB 3.0 je to 150 mA/1 jednotka, maximum 6 jednotek, tedy 900 mA.
Baterry charging a Power Delivery porty – specifikace zaměřené na napájení.
Specifikace | Proud | Napětí | Potřebný výkon
USB 1.x a 2.0 | 500 mA | 5 V | 2,5 W
USB 3.x | 900 mA | 5 V | 4,5 W
USB BC 1.2 | 0,5 až 1,5 A | 5 V | 2,5 až 7,5 W

## Slide 24: Powerbanky
Powerbanka je elektronické zařízení, které umožňuje dobít zařízení pomocí USB.
1 Ah je definována jako náboj, který akumulátor či článek dodá do obvodu při konstantním proudu 1 ampér za dobu 1 hodiny.
PowerBank 16000mAh znamená:
100 mA - 160 hod. neboli 1A - 16 hod. (teorie)

## Slide 25: Napájení serveroven a datacenter
  Redundantní zdroje
  UPS baterie
  Diesel agregát
  Dvojí přívod elektrické energie

## Slide 26: Serverové zdroje
Zdroje v serverech se obvykle osazují ve dvojicích
  Při výpadku jednoho zdroje je server napájen druhým záložním
  Serverové zdroje jsou tzv. Hot Swappable – je možné je měnit za běhu

## Slide 27: Napájení serveroven a datacenter
  Ideální řešení

## Slide 28: Uninterruptible Power Supply (UPS)
  UPS jsou zařízení jejichž funkcí je zpravidla krátkodobá (minuty až hodiny) dodávka energie v případě nestability vstupního napětí či při úplném výpadku sítě.
  Úlohou UPS je chránit data a citlivá zařízení před poškozením vlivem nepředvídaných událostí na síti jako jsou šumy, rázy, napěťové špičky, poklesy napětí nebo úplné výpadky.

## Slide 29: Uninterruptible Power Supply (UPS)

## Slide 30: Uninterruptible Power Supply (UPS)

## Slide 31: Diesel generátor

## Slide 32: Děkuji za pozornost…