## Slide 1: Komunikace mikroprocesoru s okolím
Josef Horálek
doplnil Peter Mikulecký

## Slide 2: Základní deska (mainboard)
  Typický stolní počítač má mikroprocesor, hlavní paměť a další důležité komponenty připojené k základní desce.
  Základní deska nabízí elektrické přípojky (konektory), kterými komunikuje s ostatními komponenty systému.
  Další komponenty, jako jsou externí úložiště, regulátory pro zobrazení videa a zvuku, a periferní zařízení mohou být připojeny k základní desce jako zásuvné karty nebo pomocí kabelů. U moderních počítačů je stále běžnější začlenit některé z těchto periferií do desky samotné.

## Slide 3: Čipová sada
  Důležitou součástí základní desky je čipová sada podporující mikroprocesory, které poskytují podporu rozhraní mezi CPU s různými sběrnicemi a externími komponenty. Tato čipová sada určuje do jisté míry vlastnosti a schopnosti základní desky. Do moderních základních desek patří:
    Zásuvky (nebo sloty), ve kterých mohou být nainstalovány jeden nebo více mikroprocesorů
    Nevolatilní paměťové čipy (bývají obvykle vkládány do moderních základních desek ve Flash ROM) – obsahující firmware nebo BIOS systému.

## Slide 4: Anatomie
  Bude nás zajímat komunikace s periferiemi
Operační paměť
Řadič klávesnice
Řadič přerušení
Řadič DMA
Řadič sběrnice
Lokální sběrnice
Paměť CACHE
Mikroprocesor
Systémová sběrnice
Rozšiřující desky
Rozšiřující desky

## Slide 5: Komunikace
  S okolím může mikroprocesor komunikovat třemi způsoby, které si podrobněji rozebereme:
    Sběrnice
    Přerušení IRQ
    Kanály přímého přístupu do paměti DMA

## Slide 6: Sběrnice
Sběrnice (anglicky bus) je skupina signálových vodičů, kterou lze rozdělit na skupiny řídicích, adresových a datových vodičů v případě paralelní sběrnice nebo sdílení dat a řízení na společném vodiči (nebo vodičích) u sériových sběrnic. Sběrnice má za účel zajistit přenos dat a řídicích povelů mezi dvěma a více elektronickými zařízeními. Přenos dat na sběrnici se řídí stanoveným protokolem.
V případě modulární architektury elektronického zařízení nebo počítače je sběrnice po mechanické stránce vybavena konektory uzpůsobenými pro připojení modulů.

## Slide 7: Sběrnice
Je určena k propojení všech komponent umístěných mimo procesor
  přenáší se jí nejvíce dat a je tedy základním komunikačním kanálem
Možné dělení sběrnic:
  systémová sběrnice – mikroprocesor s obvody základní desky
  periferní sběrnice – systémová sběrnice pro komunikaci mikroprocesoru s okolím, zakončena sloty
Notes: Sloty pro rozšiřující desky, (konektory)jsou normovány mechanicky (tvar), elektricky (počet signálů, jejich význam a elektrické parametry)

## Slide 8: Systémová sběrnice
Umístěná na základní desce
Přes patici spojena s mikroprocesorem
Sběrnice je součástí desky
  konstrukce závislá na výrobci – nutná kompatibilita - chipsety (obvody základní desky propojující všechny prvky desky)
Existují dva základní modely:
  Intel se sběrnicí FSB (Front Side Bus)
  AMD se sběrnicí HyperTransport

## Slide 9: Intel s FSB a North Bridge
Chipset základní desky
  spojovací článek mezi procesorem a okolím, se skládá ze dvou základních částí:
  North Bridge
  South Bridge
Mikroprocesor
North
Bridge
South
Bridge
PCIe x 16
operační paměť
audio kanál
sběrnice PCI
sběrnice PCI Express
2 kanály IDE
kanály SATA
rozhraní LAN
flash BIOS
USB
chipset
FSB

## Slide 10: Front Side Bus (FSB)
FSB (Front Side Bus) nebo System Bus je fyzická obousměrná datová sběrnice, která přenáší veškeré informace mezi procesorem (CPU) a severním můstkem (northbridge).
Některé procesory mají vyrovnávací paměti L2 nebo L3, které jsou k procesoru připojeny přes sběrnici Back Side Bus. Tato sběrnice a vyrovnávací paměti se připojují rychleji než přístup do paměti přes FSB.
Nejmodernější FSB sběrnice slouží jako páteř mezi procesorem a čipsetem. Čipset (obvykle v kombinaci dvou čipů – severní můstek a jižní můstek) je spojovacím bodem pro všechny ostatní sběrnice v systému.

## Slide 11: North Bridge
North Bridge (severní můstek)
  někdy označován jako System Controller
  přes FSB (Front Side Bus) je připojen k procesoru.
  zajišťuje rychlé přesuny dat pro paměťovou sběrnicí (její rychlost je násobkem FSB)
  prochází přes ní data k South Bridge (jižní můstek).

## Slide 12: South Bridge
South Bridge- Peripheral Bus Controller
  realizuje pomalejší funkce základní desky
  zabezpečuje připojení dalších periferií k základní desce
  vychází z něj sběrnice PCI resp. PCI Express
  připojen kompletní diskový subsystém (rozhoduje o přenosové rychlosti pevných disků)
  sériové porty, USB, paralelní porty, zvukový subsystém, síťové rozhraní, služby BIOS
  sběrnice mezi mosty - závisí na výrobci

## Slide 13: Intel s FSB a North Bridge
Nevýhody řešení:
  úzké místo mezi North Bridge a mikroprocesorem
  pomalá sběrnice FSB může zpomalovat rychlý procesor
  částečně vyřešeno FSB, která provádí 4 operace na jeden takt

## Slide 14: AMD s HyperTransport
Od jádra K8 výrazné změny:
  integrace paměťového řadiče
  data do paměti přímým spojem s taktem procesoru
Sběrnice HyperTransport
Mikroprocesor
HT tunel nebo
HT switch
HT I/O hub
South
Bridge
PCIe x 16
operační paměť
audio kanál
sběrnice PCI
sběrnice PCI Express
kanály IDE
kanály SATA
rozhraní LAN
flash BIOS
USB
chipset
HyperTransport sběrnice
Notes: Datový tok mezi procesorem a ostatními prvky základní desky není sčítán s datovým tokem mezi procesorem a operační pamětí

## Slide 15: Sběrnice HyperTransport
Šířka 2,4,8,16, 32bitů,na 200MHz – 1GHz
  vysoká datová propustnost
  duplexní provoz

## Slide 16: HyperTransport a jeho topologie
Topologie HT je řetězová (daisy chain)
  jednotlivé prvky jsou tvořeny tunely
  koncovými zařízeními
  I/O huby
  mosty a přepínači (switch)
Nejmenší řetěz může být tvořen mostem a koncovým zařízením.
Největší řetěz je možné vytvořit z mostu a 31 zařízení
  maximum pro HT je celkových 32 prvků na sběrnici
Prvky v HT sběrnici jsou
  HT Host - zdroj informací a signálů pro ostatní HT čipy včetně mostů, tunelů a koncových zařízení
      obvykle zabudován v řadiči, tedy v procesorech a northbridge čipech.
  HT End (Cave) device - koncové zařízení (např. I/O hub, nebo i tunel), tvoří konec HT řetězu

## Slide 17: HyperTransport a jeho topologie
HT Tunnel
  zařízení s dvěma HT spojeními - upstream a downstream linky, mezi nimiž je samotné zařízení.
    jde o základní stavební kameny HT řetězu
    logické spojení mezi tunely funguje podobně jako sběrnicová topologie
      zařízení se podívá do hlavičky packetu, který mu po downstream linku přijde a v případě, že je pro něj, packet si ponechá. V případě, že pro něj packet určen není, přepošle ho dalšímu tunelu po upstream lince
  HT I/O Hub - klasický southbridge,
    ovládá ATA rozhraní, sériové/paralelní porty, USB, FireWire, atd.
  HT Switch
    stará se o spojení mezi více HT I/O datovými toky a zajišťuje komunikaci mezi HT I/O zařízeními

## Slide 18: Periferní sběrnice
Začíná v jižním mostu chipsetu a je zakončena rozšiřujícími sloty pro rozšiřující karty
Typy sběrnic:
  PCI
  AGP
  PCI Express
  USB
  ThunderBolt

## Slide 19: PCI – Peripheral Component Interconnect
Navržena pro Pentia
Oddělena od procesorové sběrnice mosty (spec. obvody) - taktovací frekvence nezávislá na frekvenci mikroprocesoru
Přinesla PnP
  PCI 2.1
    Používá 32 a 64bitový protokol a dvojí napájení 3.3V a 5V
  PCI 2.2 drobná vylepšení v definicích přenosového protokolu
  PCI 2.3 nepodporuje 5V adaptéry
Existují různé varianty patic PCI

## Slide 20: AGP – Accelerated Graphics Port
Zvýšení výkonu od Intelu
Určena pro přenos dat do zobrazovací soustavy
Propojuje grafický adaptér přímo s North Bridge -vyhrazená sběrnice pro přenos obrazu
Propustnost 2132 MB/s
Mikroprocesor
North
Bridge
South
Bridge
AGP
operační paměť
FSB

## Slide 21: PCI-Express
PCI-Express (též PCIe, PCI-E) je standard systémové sběrnice, který byl vytvořen jako náhrada za starší standardy PCI, PCI-X a AGP.
Jedná se o dvoubodové spoje, na kterých jsou data přenášena bez potřeby adresy (adresace zařízení).
Sběrnice PCI-Express používá sériový přenos dat (na rozdíl od svých předchůdců), protože to přináší proti paralelnímu přenosu některé výhody, zejména možnost dále zvyšovat frekvenci, na které sběrnice pracuje (a tím i přenosovou rychlost).
Přenos dat po virtuální paralelní sběrnici
  na vstupu data rozloží a na výstupu složí
Podpora Hot Plug a Hot Swap
  výměna hardware za běhu PC
Šířka sběrnice je volitelná a liší se počtem komunikačních kanálů a rychlostí přenosu.

## Slide 22: Topologie PCIe
Topologie podobná jako u sběrnice HyperTransport
  Bridge – převod mezi PCIe a jinými typy sběrnic
  Link – duplexní komunikační kanál
  Root Complex – začátek sběrnice
Mikroprocesor
Bridge
End Point
operační paměť
End Point
End Point
Switch
End Point
End Point
End Point
End Point
End Point
End Point

## Slide 23: Rozhraní PC (interface)
Rozhraní slouží k výměně dat mezi „vnitřkem skříně“ a periferiemi
Rozhraní obecně popisuje způsob přenosu dat
Konektor je normované zakončení pro fyzické připojení
V principu existují dvě rozhraní
  paralelní
  sériové

## Slide 24: Paralelní rozhraní LPT
Původně určeno pro tiskárny posléze i pro další periferie
Význam LPT klesá
Konektor má 25 pólů, na počítači má konektor zdířky a kabel kolíčky

## Slide 25: Sériové rozhraní – RS 232 (COM)
Nejstarší rozhraní, označované také V.24
Pomalejší než paralelní, ale univerzálnější pro svoji snadnou programovatelnost
Má buď 25 nebo 9 pólů. 25 pólový má stejné provedení jako paralelní, ale na počítači jsou kolíky

## Slide 26: PS/2
Konektor zavedla IBM. U počítačů se s ním setkáte pro připojení myši a klávesnice
Konektor vyžaduje přerušení IRQ 12

## Slide 27: USB – Universal Serial Bus
USB je externí sběrnice počítače
Má pyramidovou topologickou strukturu
Notes: Hostitelský kořen na vrcholu – většinou vestavěný do základní desky počítače., který řídí podřízená zařízení
Od počítače –hostitele vede jediný kabel, který se může větvit k dalším periferiím

## Slide 28: USB – Universal Serial Bus
Vlastnosti USB:
  podporuje až 5 úrovní zařízení
  zařízení může být až 5 m od rozbočovače
  podpora PnP
  používá tři přenosové rychlosti:
  Low Speed – 1,5Mb/s – max. 3m, i nestíněný k.
  Full Speed – 12Mb/s – max. 5m, stíněný kabel
  High Speed – 480Mb/s – norma USB 2
  Super Speed - 5 Gbit/s – norma USB 3.0 (má 9 vodičů namísto původních 4)

## Slide 29: USB – Universal Serial Bus
Podpora více současných přenosů na několika zařízeních
Možnost připojení až 127 zařízení
Možnost připojení zařízení za chodu počítače
Ve vedení i dva vodiče s napájecím napětím 5V k napájení zaříjení s odběrem do 100 mA (na vyžádání do 500mA)
Podpora power managementu (automatické „uspávání“ momentálně nepracujících periferií)
V budoucnu se počítá se standardem PowerUSB s různým napětím (5, 9, 12, 18 a 24V) a celkovou zátěží až do 100W
Notes: USB je sběrnice jen s jedním zařízením typu Master, tj. všechny aktivity vycházejí z PC. Data se vysílají
v krátkých paketech o 8 bajtech
delších paketech o délce až 256 bajtů.
a přijímají
PC může požadovat data od zařízení.
Naopak žádné zařízení nemůže vysílat data samo od sebe.
Veškerý přenos dat se uskutečňuje v tzv. rámcích (frame), které trvají přesně 1 milisekundu. Uvnitř jednoho rámce mohou být postupně zpracovávány pakety pro několik zařízení. Přitom se mohou spolu vyskytovat pomalé (low-speed) i rychlé (full-speed) pakety. Obrací-li se PC na více zařízení, zajišťuje jejich rozdělení jako rozdělovač sběrnice (hub). Zabraňuje také, aby signály s plnou rychlostí (full-speed) byly vedeny na pomalá zařízení. Pomalá zařízení pracují s přenosovou rychlostí 1,5 Mb/s. Rychlé přenosy pracují s rychlostí 12 Mb/s. Časový průběh přenosu informace je předepisován výhradně masterem. Zařízení typu slave se musí synchronizovat s datovým tokem.
Používá se k tomu metoda NRZI (Non Return to Zero Inverted). Nuly v datech vedou ke změně úrovně, jedničky nechávají úroveň beze změny. Kódování a dekódování signálů je čistě hardwarovou záležitostí. Přijímač musí být schopen získat signál, přijmout a dekódovat data. Speciální prostředky zajišťují, aby nedocházelo ke ztrátě synchronizace.
Obsahuje-li původní datový tok šest po sobě jdoucích jedniček, přidá vysílač automaticky jednu nulu (vkládání bitů – bit-stuffing), aby se tím vynutila změna úrovně. Přijímač tuto nulu z datového toku opět odstraní. Každý datový paket má za účelem synchronizace speciální zaváděcí bajt (00000001b). Přijímač v důsledku kódování NRZI a vsouvání bitů vidí osm střídajících se bitových stavů, na které se může zasynchronizovat. Během následujícího přenosu musí synchronizace zůstat zachována. Všechny tyto procesy se odehrávají pouze v odpovídajících hardwarových součástkách. Přijímač a vysílač jsou realizovány vždy společně v jedné součástce.
Zařízení USB obsahuje jednotku zvanou SIE Serial Interface Engine, která přebírá vlastní práci. K výměně dat mezi SIE a zbytkem zařízení slouží buffery FIFO. FIFO (First In First Out) to jsou paměti, které mohou postupně přijímat a vydávat data podobně jako posuvné registry. Připojený mikrořadič tedy potřebuje jen přečíst data z FIFO a jiná data do FIFO zapsat. Všechno ostatní vyřídí SIE. Ve většině případů je SIE součástí mikrořadiče USB. Zařízení USB má obecně několik pamětí FIFO, jejichž prostřednictvím je možno přenášet data.
Tak například myš, která je připojena přes USB, má vždy koncovou endpoint 0 a endpoint 1. Endpoint 0 se používá při inicializaci. Vlastní užitková data se z mikrořadiče v určitých časových odstupech zapisují do endpointu 1 a odtud si je vybírá PC. USB software tvoří tzv. trubice (pipes) k jednotlivým endpointům (koncovým adresám). Jedna pipe je logický kanál k jednomu endpointu v jednom zařízení. Pipe si můžeme představit jako datový kanál tvořený jediným vodičem. Ve skutečnosti však jsou data v pipe přenášena jako datové pakety v milisekundových rámcích a hardwarem rozdělována na reálné paměti podle jejich koncové (endpoint) adresy. Jedno zařízení může současně používat několik trubic (pipes), takže přenosová rychlost celkově vzroste.

## Slide 30: USB – provedení
USB 2.0
USB 3.0

## Slide 31: IEEE 1394 FireWire
IEEE 1394 je sériovou externí sběrnicí, pro zařízení přenášející velké množství dat
Konektor 6pinový a 4pinový
Připojení až 63 zařízení
Propojení až 1023 sběrnic
Podpora PnP
Podpora rychlostí
  S100 (98,304 Mb/s)
  S200 (196,608 Mb/s)
  S400 (393,216 Mb/s)

## Slide 32: IEEE 1394 FireWire

## Slide 33: ThunderBolt
Spojení PCIe 4x a DisplayPort do jednoho rozhraní
PCIe zajišťuje vysokou propustnost až 10 Gb/s
Umožňuje připojit až 7 zařízení na jeden port

## Slide 34: Spolupráce procesor- sběrnice
Periferie pro přenos dat využívá část sběrnice určenou k řízení provozu
  po vodičích periferie zašle upozornění mikroprocesoru, že s ním chce komunikovat
Využívá přerušení IRQ – Interrupt Request Levels
  při zaslání žádosti přerušení je mikroprocesor požádán o pozornost zařízením, které vyslalo přerušení
  rozlišujeme dva druhy přerušení
    hardwarové
    softwarové
  vyvolané přerušení spustí program uložený na určité adrese v paměti
  pro zpracování přerušení je určen řadič přerušení
    často integrován do jednoho pouzdra s řadičem DMA
    linky po nichž jsou vysílány signály přerušení jsou součástí sběrnice

## Slide 35: DMA – Direct Memory Access
DMA
  režim práce s rychlým přenosem dat mezi operační pamětí a periferií
  přenos dat řídí řadič DMA nikoli mikroprocesor
  linky DMA jsou integrovány do sběrnice
  PC používá 8 kanálů DMA
  dvě zařízení nesmí používat stejný kanál
  volba kanálu DMA se provádí stejně prostřednictvím PnP
  základní desky DMA sdílí
  některé kanály DMA jsou standardně přidělovány některým zařízením např.:
    řadič pevného disku – DMA 7
    řadič disketových jednotek – DMA 2 atd.

## Slide 36: IRQ – Interrupt request
IRQ
  Systém priorit přerušení periferiemi
  Periferie může vyslat požadavek na přerušení řadiči
  Řadič vystaví signál CPU o existenci čekajícího přerušení
  Pokud je CPU ve stavu, kdy je možné přijmout přerušení, provede se jeho obsluha
  Po dokončení operace informuje řadič o vyřízení přerušení a pokračuje v přerušeném procesu

## Slide 37: IRQ – Interrupt request
IRQ

## Slide 38: Děkuji za pozornost…